Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации

Филиал по Кировской области ФГУ «ТФИ по Приволжскому федеральному округу»

Отдел геологии и лицензирования по Кировской области («Кировнедра») департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному округу

Управление охраны окружающей природной среды и природопользования Кировской области

О состоянии и использовании

минерально-сырьевой базы

Кировской области

в 2007 г.

_____________________

Региональный доклад

Киров, 2008

УДК 553. 04(470.342)

ББК 30.3 (2Рос-Кир)

О состоянии и использовании минерально-сырьевой базы Кировской области в 2007 г.

Составители: Г.В. Дружинин, В.А. Тимонова, М.В. Суслова (ФГУ «ТФИ по Кировской области»), М.И. Максимова («Кировнедра»)

Киров.:2008. – 71 стр.

Под общей редакцией Г.В. Дружинина.

Региональный доклад о состоянии и использовании минерально-сырьевой базы Кировской области является официальным информационно-аналитическим материалом, который в обобщенной форме освещает состояние на 01.01.2008 г. балансовых запасов месторождений более 20 видов полезных ископаемых и вопросы их освоения.

В докладе обобщены данные по геологическому изучению, разведке месторождений, добыче полезных ископаемых, государственному регулированию недропользования за период 2003 – 2007 гг. Материалы о состоянии минерально-сырьевой базы и её изменениях в рассматриваемый период подготовлены на основе ежегодных данных государственного баланса запасов полезных ископаемых.

Доклад предназначен для использования органами исполнительной власти разных уровней, пользователями недр, научными работниками и преподавателями, студентами ВУЗов и широкой общественностью.

© Отдел геологии и лицензирования по Кировской области («Кировнедра») департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному округу

© Филиал по Кировской области ФГУ «ТФИ по Приволжскому федеральному округу»

© Управление охраны окружающей среды и природопользования Кировской области

© Г.В.Дружинин, В.А.Тимонова, М.В. Суслова, М.И.Максимова

ISBN 5-88186-466-2

# Введение

Региональный доклад о состоянии и использовании минерально-сырьевой базы Кировской области является официальным информационно-аналитическим материалом, подготовленным совместно специалистами отдела геологии и лицензирования по Кировской области («Кировнедра») и филиала по Кировской области ФГУ «ТФИ по Приволжскому федеральному округу». Доклад предназначен для обеспечения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и населения Кировской области объективной систематизированной информацией о состоянии и использовании минеральных сырьевых ресурсов.

В докладе обобщены данные по геологическому изучению, разведке месторождений, добыче полезных ископаемых, государственному регулированию недропользования за период 2003 – 2007 гг. Материалы о состоянии минерально-сырьевой базы и её изменениях в рассматриваемый период подготовлены на основе ежегодных данных государственного баланса запасов полезных ископаемых (ПИ). Использованы также сведения, приведенные в изданной в 2003 г. монографии «Минерально-сырьевые ресурсы Кировской области». Картографические схемы, иллюстрирующие распределение месторождений ПИ по территории области подготовлены с использованием материалов цифрового ГИС-атласа «Геология и полезные ископаемые Кировской области», созданного специалистами территориального фонда природоресурсной информации.

Минерально-сырьевая база области состоит из месторождений более 20 видов полезных ископаемых. По состоянию на 01.01.2007 г. в Кировской области насчитывается  919 месторождений (участков), учтенных государственным балансом запасов, из них в распределенном фонде недр находится 270. Из общего количества более половины приходится на долю торфяных месторождений - 484, значительную часть составляют месторождения различных типов подземных вод (пресных, минеральных, высокоминерализованных рассолов) - 166, насчитывается также большое количество мелких месторождений грунтов различного состава для ремонта дорог и прочих целей – 125.

Освещены вопросы размещения месторождений различных видов минерального сырья по территории области и связанные с этим проблемы освоения минерально-сырьевых ресурсов.

В докладе рассматриваются основные направления геологического изучения недр за период 2003-2007 гг., включая работы регионального плана, работы по воспроизводству запасов полезных ископаемых, мониторинг геологической среды.

Приведена информация о государственном регулировании недропользования на территории области, в том числе динамика выдачи лицензий на право пользования участками недр и проведения контрольных мероприятий по проверке выполнения условий недропользования.

Рассмотрены основные направления развития минерально-сырьевой базы до 2010 года и на более отдаленную перспективу.

# Общие сведения о состоянии и использовании минерально-сырьевой базы Кировской области

Минерально-сырьевая база (МСБ) области представлена месторождениями более 20 видов полезных ископаемых (ПИ), запасы которых прошли государственную экспертизу и учитываются государственным балансом. Среди них имеются месторождения сырья общефедерального значения: нефти, формовочных и стекольных песков, тугоплавких глин, бентонитовых глин, фосфоритовых руд, подземных вод пресных, минеральных лечебных и технических, лечебных грязей. Значительную часть сырьевой базы составляют месторождения общераспространенных полезных ископаемых: песчано-гравийных смесей, песков для бетонов и силикатных изделий, глин кирпичных, керамзитовых и для минеральной ваты, карбонатных пород различного назначения, торфа. К сырью местного значения относятся мелкие месторождения грунтов, используемых для строительства и ремонта автодорог, отсыпки дамб и т.п. в пределах, как правило, одного административного района.

Большинство месторождений песков, песчано-гравийных смесей, глин кирпичных, грунтов для строительства дорог, все месторождения лечебных грязей, торфяные месторождения приурочены к отложениям четвертичного возраста (рис. 1.1), среди которых на территории области наиболее широко развиты ледниковые отложения различного генезиса, элювиально-делювиальные образования и аллювиальные отложения речных долин. Возраст наиболее древних из этих отложений не превышает 1,8 млн. лет. Месторождения карбонатных пород, тугоплавких и бентонитовых глин, фосфоритов, стекольных песков, подземных вод располагаются в выходящих на дневную поверхность более древних породах позднепермского (возраст около 260 млн. лет), раннетриасового (245-250 млн. лет), средне-позднеюрского (150-170 млн. лет) и раннемелового возраста (125-145 млн. лет). Месторождения нефти приурочены к отложениям каменноугольного периода (306-310 млн. лет), залегающим на глубинах более 1 км (рис. 1.2).

На балансе числятся 919 месторождений минерального сырья, находящиеся на различных стадиях освоения (табл. 1.1).

Рис 1.1

Рис 1.2

Таблица 1.1

| Балансовые запасы полезных ископаемых Кировской области на 01.01.2008 г. и их изменения в период 2004-2007 гг. |
| --- |
| № п/п | Вид сырья | Единицы измерения | Месторождения учитываемые балансом | Примечания |
|  |  |  | на 01.01.2004 г. | на 01.01.2008 г. |  |
|  |  |  | Количество м-ний | Запасы А+В+С1 | Количество м-ний | Запасы А+В+С1 | Изменение запасов за 4 года (+ или -) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Топливно-энергетическое сырьё |
| 1 | Нефть | тыс. т | 5 | 3 092 | 5 | 3 075 | -17 |  |
| 2 | Торф | тыс. т | 485* | 380 591 | 484* | 379 920 | -671 | * - промышленно значимые месторождения площадью более 10 га |
| Сырьё для производства строительных материалов |
| 3 | Пески для бетонов и силикатных изделий | тыс. м3 | 5 | 47 237 | 5 | 46 126 | -1111 |  |
| 4 | Пески стекольные | тыс. т | 1 | 802 | 1 | 802 | 0 |  |
| 5 | Пески формовочные | тыс. т | 1 | 75 | 1 | 75 | 0 | Горно-техническое сырьё |
| 6 | Пески-отощители | тыс. м3 | 4 | 280 | 4 | 279 | -1 |  |
| 7 | Песчано-гравийные смеси | тыс. м3 | 43 | 233 948 | 44 | 247 835 | +13 887 |  |
| 8 | Глины кирпичные | тыс. м3 | 37 | 55 214 | 37* | 54 453 | -761 | * -одно м-ние разрабатывается для производства керамзита |
| 9 | Глины керамзитовые | тыс. м3 | 3 | 11 150 | 4 | 11 266 | +116 |  |
| 10 | Глины для минеральной ваты | тыс. м3 | 1 | 2 712 | 1 | 2 712 | 0 |  |
| 11 | Глины тугоплавкие | тыс. т | 3 | 1884* | 3 | 1884* | 0 | * - в том числе 1 244 кат. С2 |
| 12 | Глины бентонитовые | тыс. т | - | - | 2 | 4890* | +4 890 | Горно-техническое сырьё * - запасы кат. С2 |
| 13 | Строительный камень (карбонатные породы и песчаники) | тыс. м3 | 13* | 205 783 | 14* | 205 302 | -481 | * - в том числе 1 месторождение на строительный камень, известь, известняковую муку (А+В+С1 - 39893) |
| 14 | Известняки на пильный камень | тыс. м3 | 1 | 4 335 | 1 | 4 335 | 0 |  |
| 15 | Известняки для производства извести | тыс. т | 1 | 1 640 | 1 | 1 640 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16 | Грунты местного значения (суглинки, пески, глины, супеси, ПГС) для ремонта дорог, отсыпки дамб и др. | тыс. м3 | 93 | 11 672* | 125 | 24993* | +13 321 | * - в том числе кат. С2 |
| Агрохимическое сырьё |
| 17 | Фосфоритовые руды | тыс. т | 1 | 852 218 | 1 | 852 218 | 0 |  |
| 18 | Карбонатные породы для известняковой муки | тыс. т | 14* | 132 215 | 14* | 132 058 | -157 | В том числе 1 м-ние на известняковую муку и известь (А+В+С1 - 79805) |
| Лечебное сырьё |
| 19 | Лечебные грязи | тыс. м3 | 5 | 14 | 6 | 404 | +390 |  |
| Подземные воды |
| 20 | Пресные подземные воды (месторождения) | тыс. м3/сут | 20 | 267 | 18 | 273 | +6 |  |
|  | Пресные подземные воды (одиночные водозаборы) | тыс. м3/сут | 78 | 27,4* | 138 | 53,9* | +26,5 | * - в том числе кат. С2 |
| 21 | Минеральные воды | тыс. м3/сут | 7 | 1,4 | 9 | 1,5 | +0,1 |  |
| 22 | Высокоминерализованные технические воды | тыс. м3/сут | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0 |  |
|  | Всего месторождений: |  | 822 |  | 919 |  |  |  |

Изменения в минерально-сырьевой базе области за период 2004-2007 гг. произошли за счет разведки новых объектов, добычи полезных ископаемых на эксплуатируемых месторождениях и списания с баланса добытых запасов и потерь при добыче, а также перевода запасов из нераспределенного фонда недр в распределенный и наоборот.

Наиболее значительные изменения запасов произошли по таким видам минерального сырья, как песчано-гравийные материалы, пресные подземные воды на одиночных водозаборах, лечебные грязи и сырьё местного значения (грунты). Так запасы ПГС возросли на 13,9 млн. м3 (6 %) за счет постановки на балансовый учет в 2004 году участка Южный месторождения Уточий Бор, разведанного в 1992 г. Практически вдвое возросло количество учитываемых балансом одиночных водозаборов пресных вод с 77 до 137 и, соответственно, суммарных запасов подземных вод на этих водозаборах – с 27,4 до 53,7 тыс. м3/сутки. Суммарные балансовые запасы лечебных грязей увеличились в 29 раз и составили на начало 2008 г. 404 тыс. м3, столь значительный прирост произошел за счет разведки и постановки на балансовый учет в 2007 г. запасов грязей озера Орловского в Нижне-Ивкинской курортной зоне. На 114 % произошло увеличение запасов грунтов местного значения используемого для ремонта дорог, отсыпки дамб и т.п. достигнув к 2008 году 25 млн. м3, количество этих мелких месторождений возросло соответственно с 93 до 125. В 2007 году в балансе запасов появился новый вид сырья – бентонитовые глины. Два месторождений в Омутнинском районе с суммарными запасами категории С2 4 890 тыс. м3 учтены по результатам оценочных работ, выполненных Вятской ГРЭ. Бентонитовые глины оценены в качестве сырья для производства глинопорошков для буровых растворов.

Запасы полезных ископаемых по территории области распределены весьма неравномерно. По результатам анализа геолого-экономических факторов размещения месторождений территория Кировской области разделена на геолого-экономические зоны (ГЭЗ) – территории с близким геологическим строением, уровнем промышленного потенциала, степенью развития транспортных коммуникаций, энергообеспечением, наличием трудовых ресурсов (Азин, 2003). Всего выделено 8 геолого–экономических зон (рис. 2.1, 2.3). Центральная ГЭЗ включает территорию г. Кирова и прилегающие административные районы: Кирово-Чепецкий, Слободской, Куменский, Юрьянский, Орловский, Оричевский. Северо-Восточная ГЭЗ включает Белохолуницкий, Нагорский, Омутнинский, Афанасьевский, Верхнекамский районы. Северо-Западная геолого-экономическая зона объединила территории Подосиновского, Опаринского, Мурашинского, Даровского районов. В Западную ГЭЗ включены 3 района: Котельничский, Свечинский, Шабалинский. В пределах Юго-Западной ГЭЗ расположены Кикнурский, Санчурский, Яранский, Тужинский, Арбажский, Пижанский районы. Южная ГЭЗ включает Советский, Верхошижемский, Сунский, Нолинский, Лебяжский, Уржумский, Малмыжский, Вятско-Полянский районы. В Юго-Восточную ГЭЗ вошли Богородский, Немский, Унинский и Кильмезский районы, в Восточную ГЭЗ – Зуевский и Фаленский районы.

Наиболее богаты запасами полезных ископаемых Центральная, Северо-Восточная и Южная геолого-экономические зоны. В пределах Центральной ГЭЗ сконцентрировано большинство предприятий промышленности стройматериалов и строительных организаций. Как следствие этого территория характеризуется довольно высокой степенью геологической изученности и преобладанием месторождений ПИ для производства строительных материалов: песчано-гравийных смесей, песков для бетонов и силикатных изделий, кирпичных и керамзитовых глин, глин для производства минеральной ваты, известняков для производства извести. Центральная ГЭЗ находится на 2 месте по запасам торфа, для нужд сельского хозяйства разведаны месторождения известняков для известняковой муки. Здесь расположена большая часть месторождений пресных подземных вод, включая крупнейшее Кировское месторождение, разведанное для водоснабжения областного центра. В Нижнее-Ивкинской курортной зоне находится большая часть месторождений минеральных вод и все месторождения лечебных грязей. Развитая инфраструктура Центральной ГЭЗ и наличие большого числа потребителей минерального сырья способствуют освоению значительного числа расположенных здесь месторождений.

В Северо-Восточной геолого-экономической зоне расположено крупнейшее в России Вятско-Камское месторождение фосфоритов, все месторождения нефти, более половины балансовых запасов торфа, 64 % балансовых запасов ПГС, месторождения стекольных песков, тугоплавких глин, глин для буровых растворов, глин кирпичных и керамзитовых. Железнодорожная ветка Яр – Лесной, пересекающая Северо-Восточную ГЭЗ с севера на юг, является благоприятным фактором для освоения сосредоточенных здесь минеральных ресурсов.

Для Южной ГЭЗ характерным является присутствие большинства балансовых месторождений карбонатных пород различного назначения: для строительного камня (щебня), пильного камня, для производства извести, известняковой муки. Отдельные месторождения известняков с низким содержанием оксида магния (MgO) потенциально пригодны для производства цемента. Здесь же располагаются 10 % запасов ПГС, разведаны месторождения песка, кирпичных глин. Существенным препятствием для полномасштабного освоения полезных ископаемых Южной геолого-экономической зоны является отсутствие железной дороги.

Освоение минерально-сырьевой базы в период 2003 – 2007 гг. находилось примерно на одном уровне, существенно не изменяясь. Доля запасов распределенных для ведения добычи по разным видам ПИ значительно различается (табл. 1.2).

Таблица 1.2

Освоение минерально-сырьевой базы Кировской области в 2007 году

| № п/п | Вид сырья | Единицы измерения | Балансовые месторождения на 01.01.2008 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Распределенный фонд недр |
|  |  |  | Количество м-ний | Запасы А+В+С1 | Количество м-ний | Запасы А+В+С1 | Доля распреде-ленных запасов, в % |
| Топливно-энергетическое сырьё |
| 1 | Нефть | тыс. т | 5 | 3 075 | 1 | 2 621 | 85 |
| 2 | Торф | тыс. т | 484^ | 379 920 | 13 | 157 043 | 41 |
| Сырьё для производства строительных материалов |
| 3 | Пески для бетонов и силикатных изделий | тыс. м3 | 5 | 46 126 | 4 | 34 049 | 74 |
| 4 | Пески стекольные | тыс. т | 1 | 802 | - | - | 0 |
| 5 | Пески формовочные | тыс. т | 1 | 75 | - | - | 0 |
| 6 | Пески-отощители | тыс. м3 | 4 | 280 |  |  |  |
| 7 | Песчано-гравийные смеси | тыс. м3 | 44 | 247 835 | 21 | 161 318 | 65 |
| 8 | Глины кирпичные | тыс. м3 | 37 | 54 453 | 5^^ | 4 965 | 9 |
| 9 | Глины керамзитовые | тыс. м3 | 4 | 11 266 | 1 | 116 | 1 |
| 10 | Глины для минеральной ваты | тыс. м3 | 1 | 2 712 | 1 | 2 712 | 100*** |
| 11 | Глины тугоплавкие | тыс. т | 3 | 1884* | - | - | 0 |
| 12 | Глины бентонитовые | тыс. т | 2 | 4890** | - | - | 0 |
| 13 | Строительный камень (карбонатные породы и песчаники) | тыс. м3 | 14 | 205 302 | 7 | 35 605 | 17 |
| 14 | Известняки на пильный камень | тыс. м3 | 1 | 4 335 | - | - | 0 |
| 15 | Известняки для производства извести | тыс. т | 1 | 1 640 | 1 | 1 640 | 100 |
| 16 | Грунты местного значения (суглинки, пески, глины, супеси, ПГС) для ремонта дорог, отсыпки дамб и др. | тыс. м3 | 125 | 24993* | 74 | 20208* | 81 |
| Агрохимическое сырьё |
| 17 | Фосфоритовые руды | тыс. т | 18 уч. | 852 218 | 1 уч. | 40 049 | 5 |
| 18 | Карбонатные породы для известняковой муки | тыс. т | 14 | 132 058 | 5 | 23 757 | 18 |
| Лечебное сырьё |
| 19 | Лечебные грязи | тыс. м3 | 6 | 404 | 6 | 404 | 100 |
| Подземные воды |
| 20 | Пресные подземные воды (участки месторождений) | тыс. м3/сут | 29 | 273 | 10 | 41 | 15 |
|  | Пресные подземные воды (одиночные водозаборы) | тыс. м3/сут | 138 | 53,9* | 116 | 46,9* | 87 |
| 21 | Минеральные воды | тыс. м3/сут | 9 | 1,5 | 8 | 1,43 | 95 |
| 22 | Высокоминерализованные технические воды | тыс. м3/сут | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 100 |
|  | ^ - промышленно значимые месторождения площадью более 10 га |
|  | ^^ - одно месторождение разрабатывается для производства керамзита |
|  | * - в том числе запасы категории С2 |
|  | ** - запасы категории С2 |
|  | *** - добытая глина складируется в спецотвалы |

К наиболее востребованным видам сырья относятся: лечебные грязи (распределено 100 % запасов), технические воды (100 %), минеральные воды (95 %), нефть (85 %), грунты местного значения (81 %), пески для бетонов и силикатных изделий (74%), песчано-гравийные смеси (65 %), торф (41 %). Низким уровнем освоения характеризуются такие виды полезных ископаемых, как фосфориты (распределено 5 % запасов), глины керамзитовые и кирпичные (1-9 %), карбонатные породы (17-18 %), месторождения пресных подземных вод (15 %). Последний показатель объясняется неосвоенностью крупнейшего в области Кировского месторождения подземных вод, разведанного для водоснабжения областного центра, освоение которого требует значительных капиталовложений. Из-за отсутствия потребителей в настоящее время невостребованными остаются стекольные и формовочные пески, глины для минеральной ваты, тугоплавкие и бентонитовые глины.

Среди способов добычи полезных ископаемых наиболее распространен открытый (карьерный). Минимальная глубина разрабатываемых карьеров составляет 2-3 м, максимальная глубина - 25-30 м (Чимбулатский карьер на Пикинском месторождении карбонатных пород в Советском районе).

Подавляющее большинство карьеров разрабатывается с помощью экскаваторов, на месторождениях карбонатных пород осуществляется предварительное рыхление горной массы с применением буро-взрывных работ (рис. 1.3).

Рис. 1.3

Месторождения песка, песчано-гравийных смесей, расположенные в руслах рек или в их пойме разрабатываются гидромеханизированным способом, с применением земснарядов. В процессе добычи земснарядом с последующим рассевом на классификаторе совместно с песками отсева ПГС получают продукт высокого качества, используемый как мелкий заполнитель цементо- и асфальтобетонов, а также для приготовления высокомарочных строительных растворов.

Торфяные залежи разрабатываются на территории области преимущественно фрезерным способом с применением специального горно-транспортного оборудования и получением фрезерного торфа (торфяной крошки размером 25-60 мм). Основная часть фрезерного торфа используется в качестве топлива.

Добыча нефти ведется механизированным способом из скважин с применением глубинных насосов.

Добыча подземных минеральных вод осуществляется на 7 месторождениях посредством скважин глубиной от 19 м (Санаторий «Нижне-Ивкино») до 600 м (центр реабилитации «Вятские Увалы»). Вода используется как лечебно-столовая с минерализацией 2-3 г/л, 7-8 г/л (ОАО Санаторий «Нижне-Ивкино»), 4,4 г/л (центр реабилитации «Вятские Увалы»). Лечебно-столовая вода из скважин по трубопроводу поступает в питьевую галерею, кроме того, закачивается в цистерны для последующей расфасовки и реализации через торговую сеть. В бальнеотерапевтических целях используется вода с минерализацией 14 г/л (Санаторий-профилакторий «Авитек»), 220-250 г/л (центр реабилитации «Вятские Увалы»), 21 г/л (Областная больница №2), 11,5-15,5 г/л (Вятскополянский машстройзавод «Молот»), 24-26 г/л (ЗАО Санаторий «Нижне-Ивкино»), 35-40 г/л (ООО Санаторий «Колос»), 16-21 г/л (ОАО Санаторий «Лесная Новь»), 39-40 г/л (о/к «Сосновый бор»). Высокоминерализованная вода поступает по трубопроводу в накопительные емкости, а затем в ванны. Эксплуатация скважин – прерывистая, 1-2 раза в день по 1-2 часа.

Добыча пресных подземных вод осуществляется на территории области повсеместно посредством скважин глубиной 50-150 м. К потребителю вода поступает по трубопроводу из скважин, работающих автономно, либо объединенных в групповые водозаборы и работающих в закольцованном режиме.

Добыча лечебных грязей осуществляется при помощи экскаватора с вылетом стрелы необходимой длины, оборудованного ковшом типа драглайн или грейфером. Добыча производится, как правило, один раз в год в осенние месяцы, после заморозков и автомобилем транспортируется в грязехранилище. Грязехранилище используется как для хранения добытых грязей, так и для регенерации отработанных грязей.

В 2007 на территории области добывалось 12 видов твердых полезных ископаемых, углеводородного сырья, пресных и минеральных подземных вод, лечебных грязей. Фактически добычные работы проводятся не на всех месторождениях распределенного фонда недр, при этом в период 2003 – 2007 гг. число реально разрабатывавшихся месторождений год от года существенно не менялось (таб. 1.3)

Таблица 1.3

| Разработка месторождений распределенного фонда недр в 2003 и 2007 гг. |
| --- |
| № п/п | Вид полезного ископаемого | Месторождения распределенного фонда недр |
|  |  | 2003 г. | 2007 г. |
|  |  | Всего | Разрабатывались | Всего | Разрабатывались |
| 1 | Нефть | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Торф | 18 | 7 | 13 | 9 |
| 3 | Пески для бетонов и силикатных изделий | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | Песчано-гравийные смеси | 19 | 9 | 21 | 10 |
| 5 | Карбонатные породы на строительный камень | 9 | 4 | 7 | 3 |
| 6 | Глины кирпичные | 4 | 2 | 5 | 2 |
| 7 | Лечебные грязи | 5 | 1 | 6 | 3 |
| 8 | Грунты местного значения | 84 | 27 | 74 | 38 |

Так в 2007 году реально разрабатывалась только половина распределенных месторождений ПГС, строительного камня, кирпичных глин, грунтов местного значения. Аналогичная картина наблюдается для месторождений лечебных грязей, но здесь это объясняется тем, что лечебные учреждения, как правило, осуществляют добычу в размере 2-3 летней потребности за один сезон. Постоянно ведется добыча на распределенном месторождении нефти, разрабатывались все распределенные месторождения песков для бетонов и силикатных изделий, значительная часть торфяных месторождений (9 из 13).

По состоянию на 01.01.2008 в области действовало 99 горнодобывающих предприятий (промысел по добыче нефти, карьеры и обогатительные комплексы по добыче и переработке твердых полезных ископаемых преимущественно для объектов стройиндустрии, а также для сельскохозяйственного производства). По данным статотчетности 2ТП-водхоз добычу пресных и минеральных подземных вод осуществляли 730 предприятий, ориентировочно общее количество пользователей подземных вод превышает 1000 (с учетом неотчитывающихся предприятий)

Наиболее крупные горнодобывающие предприятия расположены в Северо-Восточной геолого-экономической зоне (Верхнекамский р-н), Южной ГЭЗ (Советский, Лебяжский, Уржумский р-ны) и Центральной ГЭЗ (Слободском р-н, г. Киров), сведения о них приведены в таблице 1.4.

Таблица 1.4

Сведения об основных горнодобывающих предприятиях

| Вид сырья | Количество месторождений учтенных балансом запасов полезных ископаемых | Количество недропользователей всего / осуществлявших добычу в 2007 году | Объем добычи за 2007 год | Крупнейшие горнодобывающие предприятия (недропользователи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Глины кирпичные | всего | 37 | 5 / 2 | 49 тыс.м3 |  |
|  | распред. фонд | 5 |  | 45 | ООО «Агротранс» |
|  |  |  |  | 4 | ОАО «Кировский ССК» |
| Грязи лечебные | всего | 6 | 6/ 3 | 0,276тыс.м3 |  |
|  | распред. фонд | 6 |  | 0,018 | ООО санаторий «Колос» |
|  |  |  |  | 0,239 | ЗАО санаторий «Нижнеивкино» |
|  |  |  |  | 0,019 | ОАЛ санаторий «Лесная Новь» |
| ПГС | всего | 44 | 20 / 10 | 815 тыс.м3 |  |
|  | распред. фонд | 20 |  | 204 | ООО «Премьер» |
|  |  |  |  | 171 | ОАО «Карьер Приверх» |
|  |  |  |  | 83 | ООО «Перекат» |
|  |  |  |  | 49 | ООО «Порт Вятские Поляны» |
| Пески для бетона и силикатных изделий | всего | 5 | 4 / 4 | 332 тыс.м3 |  |
|  | распред. фонд | 4 |  | 206 | ОАО Завод ПСМ «Силикат» |
|  |  |  |  | 51 | ОАО «Кировгазосиликат» |
|  |  |  |  | 50 | ООО «Премьер» |
|  |  |  |  | 25 | ООО «Кировгидромех» |
| Камни строительные (карбонатные породы для производства щебня) | всего | 14 | 7 / 3 | 189 тыс.м3 |  |
|  | распред. фонд | 7 |  | 172 | ОАО «Чимбулатский карьер» |
|  |  |  |  | 8 | ОАО «Уржумская ПМК-16» |
|  |  |  |  | 9 | ОАО «Советская ПМК-15» |
| Карбонаты для известкования почв | всего | 15 | 6 / 1 | 32 тыс.м3 |  |
|  | распред. фонд | 6 |  | 32 | МУП «Жуковский комбинат стройматериалов» |
| Керамзитовое сырье | всего | 4 | 1 / 1 | 8 тыс.м3 |  |
|  | распред. фонд | 1 |  | 8 | ОАО «Кировкий ССК» |
| Нефть | всего | 5 | 1 / 1 | 6 тыс.т |  |
|  | распред. фонд | 1 |  | 6 | ООО «УННК» |
| Сырье местного значения (карьеры для ремонта дорог, отсыпки дамб, строительства и иных нужд | всего | 125 | 60/ 35 | 514 тыс.м3 |  |
|  |  |  |  | 53 | КОГУП "Шабалинское ДЭП № 43" |
|  | распред. фонд | 74 |  | 56 | ООО «Федерация гиревого спорта Кировской области» |
|  |  |  |  | 57 | ООО "Горняк и Ко" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Торф | всего | 484 | 3 / 1 | 450 тыс.т |  |
|  | распред. фонд | 13 |  | 450 | ЗАО «Вятка Торф» |
| Вода питьевого и технического назначения | всего | 168 участков | 114 / 96 | 45,9 млн.м3 / в год |  |
|  | распред. фонд | 126 |  | 0,419 | ОАО Вятско-Полянский МШЗ «Молот» |
|  |  |  |  | 2,457 | МУП «Водоканал» г.Слободской |
|  |  |  |  | 0,99 | ОАО «Нововятский МЗ» |
| Минеральная вода | Всего | 9 | 9 / 8 | 88,4 тыс.м3 / в год |  |
|  | распред. фонд | 9 |  | 52,6 | ЗАО Санаторий «Нижне-Ивкино» |
|  |  |  |  | 12,9 | ГЛПУ «Областная больница №2» |
|  |  |  |  | 1,7 | ГП Кировское отделение Горьковской Ж/Д |
|  |  |  |  | 4,7 | ООО Санаторий “Колос” |
|  |  |  |  | 6,1 | ОАО санаторий «Лесная Новь» |
|  |  |  |  | 7,3 | ОАО ВМП "Авитек" |
|  |  |  |  | 0,7 | ОАО Вятско-Полянский МШЗ «Молот» |
|  |  |  |  | 2,4 | ФГУ ЦР ФССРФ «Вятские Увалы» |

В 2007 году добычу нефти на Золотаревском месторождении вела ООО «Удмуртская национальная нефтяная компания», добыто 6 тыс.тонн.

По объему годовой добычи твердых полезных ископаемых в 2007 году наиболее крупными добывающими предприятиями области были: ЗАО «Вятка-торф» (г. Киров) – 450 тыс.т топливного торфа, ООО «Премьер» (Верхнекамский район) – 204 тыс.м3 ПГС, ОАО «Силикат» (Оричевский район) – 206 тыс.м3 песка силикатного, ООО «Приверх» (Лебяжский район) - 171 тыс.м3 ПГС, КОГУП «Чимбулатский карьер» - 171 тыс.м3 карбонатных пород для производства щебня.

Во всех административных районах области населением используются питьевые подземные воды (лицензии на добычу подземных вод получены в 21 районе), причем большинство районных центров применяют для хозяйственно-питьевого водоснабжения только подземные воды. Наиболее крупными пользователями подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения являются МУП «Водоканал Нововятского района», ОАО «Кирово-Чепецкий химический комбинат», ОАО «Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот», ФГУП «Нововятский механический завод». Общий объем отбираемой подземной воды для хозяйственно-питьевых и технических целей составил в 2007 году 45,9 млн. м3.

Добыча минеральных вод осуществляется на 8 месторождениях лечебных минеральных вод. Большинство недропользователей расположено в Нижнеивкинской курортной зоне: ЗАО «Санаторий «Нижне-Ивкино», ООО «Санаторий «Колос», оздоровительный комплекс «Сосновый бор» (ОАО «РЖД»), ОАО «Санаторий «Лесная Новь» и областная больница № 2 в поселке Нижнеивкино. Добыча минеральных вод составила 88,4 тыс. м3.

# 2. Состояние сырьевой базы по видам полезных ископаемых на 01.01.2008 г., использование видов минерального сырья в период 2003 – 2007 гг.

Более 20 видов полезных ископаемых, имеющихся на территории Кировской области по направлениям использования объединены в несколько групп. Наиболее многочисленную группу составляют месторождения для производства строительных материалов, значительную долю сырьевой базы составляют месторождения топливно-энергетического и агрохимического сырья, имеются месторождения лечебного сырья. В отдельную группу объединены месторождения подземных вод.

## 2.1 Топливно-энергетическое сырье

По состоянию на 01.01.2008 г. государственным балансом на территории области учтены месторождения нефти и торфа, используемого преимущественно в качестве топлива (рис.2.1).

### 2.1.1 Нефть

На северо-востоке Кировской области имеются 5 мелких балансовых месторождений нефти, с суммарными извлекаемыми запасами на 01.01.2008 г. 3 075 тыс. т категории С1 и 3 469 тыс. т категории С2 (табл. 2.1)

Рис. 2.1.

Таблица 2.1

Запасы нефти по месторождениям Кировской области

(по состоянию на 01.01.2008 г.)

| Месторождение | Пласт | Категория запасов | Запасы нефти, тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Геологические | Извлекаемые |
| Распределенный фонд |
| Золотаревское | В-II, (верейский горизонт), Vа, Vб, VIб, VIв (каширский горизонт) | С1 | 12 159 (Кировская обл.) | 2 621 (Кировская обл.) |
|  | Подольский горизонт | С 2 | 9 393 (Кировская область) | 1 432 (Кировская область) |
|  | Всего по месторождению | С 1 + С 2 | 21 552 | 4 053 |
| Нераспределенный фонд |
| Неопольское | В-01 | С1 | 1 373 | 288 |
|  | (верейский горизонт) | С2 | 5 753 | 1 208 |
|  | Всего по пласту | С1 + С2 | 7 126 | 1 496 |
| Лыткинское | В-II (верейский горизонт) | С1 | 296 | 38 |
|  |  | С2 | 4 816 | 626 |
|  | Всего по пласту | С1 + С2 | 5 112 | 664 |
| Сардайское | А4-2 (башкирский ярус) | С1 | 219 | 28 |
|  | В-II, А4-2 (верейский горизонт, башкирский ярус) | С2 | 1 556 | 203 |
|  | Всего по пластам | С1 + С2 | 1 775 | 231 |
| Ильинское | А4 (башкирский ярус) | С1 | 400 | 100 |
|  | Всего по области | С 1 | 14 447 | 3 075 |
|  |  | С 1 + С 2 | 35 965 | 6 544 |

Кроме запасов нефти на трёх месторождениях - Лыткинском, Неопольском и Сардайском государственным балансом учтены запасы растворенного в нефти горючего газа по категории С1 в количестве 0,004 млрд.м3 и по категории С2 в количестве 0,016 млрд.м3. На Сардайском месторождении учитываются также балансовые запасы азота в количестве 1,004 млрд. м3 (кат. С1+С2).

С 1995 года в области разрабатывается одно Золотаревское месторождение, на долю которого приходится 62 % общеобластных балансовых извлекаемых запасов категорий С1+С2. В настоящее время добычу нефти ведет ООО «Удмуртская национальная нефтяная компания». Месторождение расположено на границе Кировской области (Омутниниский р-н) и Удмуртской Республики (Глазовский р-н). В период 2003-2007 гг. на месторождении ежегодно добывалось 2-6 тыс. тонн нефти, в 2007 году добыто 6 тыс. тонн. Добыча нефти ведется механизированным способом из скважин с применением глубинных насосов. В настоящее время на Золотаревском месторождении пробурен один куст из 6 эксплуатационных скважин глубиной до 1585 м. Из 5 скважин качается нефть, одна скважина - в консервации. Товарная продукция – нефть, которая в сыром виде перевозится автотранспортом за 100 км на приемный пункт в Удмуртию для дальнейшей транспортировки по трубопроводу на нефтеперерабатывающие заводы.

В 2008-2009 гг. планируется проведение аукционов по распределению остальных 4 месторождений нефти.

Перспективы нефтегазоносности Кировской области определяются начальными суммарными ресурсами нефти, рассмотренными и утвержденными Центральной межведомственной экспертной комиссией по оценке углеводородов Российской Федерации (протокол № 3 от 23 марта 1994 г.). которые составляют (табл. 2.2) 132,6 млн.тонн (извлекаемые).

Таблица 2.2

Распределение начальных суммарных ресурсов нефти по структурным элементам

|  | НСР (извлекаемые) млн.тонн |
| --- | --- |
| Тектонические элементы | Категории |
|  | А+В+С1 | С2 | С3 | D1 | D2 | НСР |
| Верхнекамская впадина | 3,1 | 3,5 | 1,3 | 27,8 | - | 35,7 |
| Северо-Татарский свод | - | - | - | 19,1 | - | 19,1 |
| Камский свод | - | - | - | 1,8 | - | 1,8 |
| Казанско-Кажимский прогиб | - | - | - | - | 43,0 | 43,0 |
| Сыктывкарский свод | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Котельнический свод + Великорецкая седловина | - | - | - | - | 24,0 | 24,0 |
| Московская синеклиза | - | - | - | - | 6,0 | 6,0 |
| Всего: | 3,1 | 3,5 | 1,3 | 48,7 | 76,0 | 132,6 |

В 2007 г. в Кировской области проводились работы по геологическому изучению нефтегазоносности за счет средств недропользователей на 5 участках недр: Вятско-Полянском, Сырьянском, Бисеровском, Мироновском, Гавриловском (рис. 2.2).

### 2.1.2 Торф

Торф самое молодое, слабоуглефицированное твердое топливо, образующееся в результате разложения растительных остатков в условиях избыточного увлажнения и ограниченного доступа воздуха (Салин, 1999).

В соответствии с требованиями промышленности важнейшими параметрами топливного торфа являются степень разложения, влажность, теплота сгорания, зольность, химический состав золы, степень засоренности посторонними примесями. Весь без исключения торф может использоваться в качестве удобрения в сельском хозяйстве, около 89 % всех запасов торфа пригодно для использования в качестве топлива. В настоящее время добывается только топливный торф.

На 01.01.2008 г. балансом запасов учтено 484 промышленно значимых торфяных месторождения площадью более 10 га с общими запасами кат. А+В+С1 379 920 тыс. т и кат. С2 32 267 тыс. т (табл. 2.3). Из них в распределенном фонде недр находится 13 месторождений с суммарными запасами категорий А+В+С1 157 043 тыс. т, что составляет 41 % сырьевой базы.

Рис. 2.2

Таблица 2.3

Балансовые запасы торфа Кировской области по промышленно значимым торфяным месторождениям площадью более 10 га (на 01.01.2008 г.)

| Степень промышленного освоения | Количество месторождений | Балансовые запасы по категориям, тыс.т. |
| --- | --- | --- |
|  |  | А+В+С1 | С2 |
| Распределенный фонд недр, в т.ч.: | 13 | 157 043 |  |
| Эксплуатируемые |  | 19890 |  |
| Резервные |  | 137 153 |  |
| Нераспределенный фонд недр, в т.ч: | 471 | 222 877 | 32 267 |
| Государственный резерв | 283 | 201 023 |  |
| Перспективные для разведки | 188 | 21 854 | 32 267 |
| В с е г о: | 484 | 379 920 | 32 267 |

Кроме того, на территории области имеются 163 месторождения с забалансовыми запасами в количестве 368 796 тыс. тонн. В эту группу входят месторождения, отработка которых не планируется по тем или иным причинам - охраняемые в естественном состоянии, мелиорированные, зазоленные, мелкозалежные.

Большая часть торфяных месторождений расположена в северной половине области в пределах Центральной, Западной, Северо-Западной и Северо-Восточной геолого-экономических зон, при этом более половины запасов торфа находятся в Северо-Восточной ГЭЗ.

Для предприятий теплоэнергетики поставляется фрезерный торф (торфяная крошка). В период 2003-2007 гг. среднегодовые объемы добычи топливного торфа составили 449 тыс. тонн, в 2007 году ЗАО «ВяткаТорф» на 9 месторождениях было добыто 450 тыс. тонн (рис. 2.3).

Рис. 2.3

Современный уровень добычи торфа на топливо в 3 раза ниже уровня добычи конца 80-х - начала 90-х годов 20 века, когда ежегодно добывалось около 1,5 млн. тонн.

В настоящее время, в связи с ростом цен на энергоносители по заданию Правительства Кировской области разрабатывается целевая программа развития торфяной отрасли на период до 2013 года, в рамках которой будет предусмотрено расширение сферы использования торфа и продукции на его основе, а также существенный рост добычи торфа, до 3 млн.т в год, для нужд энергетических предприятий.

## 2.2. Сырьё для производства строительных материалов

Месторождения полезных ископаемых, используемых для производства различных строительных материалов, составляют большую часть минерально-сырьевой базы области (рис. 2.4). Среди них присутствуют месторождения песков различного назначения – для бетонов и силикатных изделий, строительных, стекольных, формовочных, месторождения песчано-гравийных смесей. Широко распространены месторождения глин разного назначения – для производства керамического кирпича, керамзита, минеральной ваты, тугоплавкие, бентонитовые. Месторождения карбонатных пород (известняков, доломитовых известняков, доломитов) используются для производства строительного камня, извести, попутно, из отходов дробления, производится известняковая мука, применяемая в сельском хозяйстве для известкования кислых почв. Отдельные месторождения чистых известняков с низким содержанием оксида магния (MgO) пригодны для производства цемента.

### 2.2.1. Пески различного назначения (для бетонов и силикатных изделий, строительные,    стекольные, формовочные)

Пески для бетонов и силикатных изделий

На 1.01.2008 г. балансом учитываются запасы 5 месторождений песков, пригодных для производства силикатных изделий и в качестве мелкого заполнителя бетона. Кроме того, для этих целей пригодны пески вскрыши и пески отсева двух месторождений песчано-гравийных материалов (Кирсинское II и Кирово-Чепецкое), также учитываемые балансом (табл. 2.4).

Рис.2.4

Таблица 2.4

Запасы песка балансовых месторождений для изготовления бетона и силикатных изделий

| № п/п | Название месторождения | Статус по балансу | Запасы на 1.01.2008 г., тыс.м3 | Геолого-экономическая зона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А+В+С1 | С2 |  |
| 1 | Стрижевское | разрабатываемое | 21349 | 15060 | Ц ГЭЗ |
| 2 | Пагинковское | разрабатываемое | 5846 | 5767 | Ц ГЭЗ |
| 3 | Мурыгинское | госрезерв | 12077 | 3270 | Ц ГЭЗ |
| 4 | Гнусинское | разрабатываемое | 4701 | - | Ц ГЭЗ |
| 5 | М-ние ПГС КирсинскоеII | разрабатываемое | 2153 | - | СВ ГЭЗ |
|  | (уч.Основной, пески вскрыши) |  |  |  |  |
| 6 | М-ние ПГС КирсинскоеII | разрабатываемое | 6755 | - | СВ ГЭЗ |
|  | (уч.Основной, пески отсева) |  |  |  |  |
| 7 | М-ние ПГС Кирово-Чепецкое (пески отсева) | госрезерв | 1276 | - | Ц ГЭЗ |
| Итого: |  | 54157 | 24097 |  |

Большая часть (83 %) балансовых запасов промышленных категорий сосредоточена в Центральной геолого-экономической зоне (рис. 2.5).

Рис. 2.5

Все балансовые месторождения в соответствии с классификацией ГКЗ относятся к крупным (>15 млн.м3).

Добыча песков для  бетонов и силикатных изделий в период 2003 – 2007 гг. производилась на трех балансовых месторождениях, среднегодовой уровень добычи составил 286 тыс.м3 (рис. 2.6).

Рис. 2.6

В центральной геолого-экономической зоне добычу осуществляют Кировский завод по производству газосиликатных блоков «Кировгазосиликат» (Пагинковское м-ние) и ОАО "Завод по производству строительных материалов «Силикат» (Стрижевское м-ние). Последнее предприятие является наиболее крупным потребителем данного вида сырья, из которого ежегодно выпускается около 80 млн. штук силикатного кирпича. Наряду с кирпичом стандартной светло-серой расцветки предприятие выпускает также объемно-окрашенные бежевый и тёмно-серый кирпич успешно используемые строительными организациями г. Кирова и области (рис. 2.7).

Рис. 2.7

В северо-восточной геолого-экономической зоне ООО «Премьер» производит попутную добычу вскрышных песков месторождения ПГС «Кирсинское II», которые за неимением потребителя складируются в отработанное пространство совместно с песками отсева ПГС. В 2003 – 2007 гг. среднегодовые объемы складирования составили 61 тыс.м3.

Пески строительные

Кроме крупных месторождений песков для бетонов и силикатных изделий территориальным балансом в составе сырья местного значения учитываются 67 мелких месторождений песка, с суммарными запасами кат. В+С1 17 087 тыс.м3 и кат. С2 – 2 033тыс. м3. Значительная часть подобных объектов (около 15) расположена вблизи областного центра, их сырье используется строительными организациями г. Кирова для приготовления штукатурных и кладочных растворов, бетонов, ремонта городских улиц и т.п. Пески многих из этих месторождений используются также при строительстве и ремонте автомобильных дорог. В 2007 году добыча велась на 33 месторождениях, объем добычи составил 448 тыс. м3. Количество разрабатываемых месторождений и объемы добычи строительных песков в последние годы неуклонно возрастают (рис. 2.8)

Рис. 2.8

Пески стекольные

На 1.01.2008 г. на территории области числится одно балансовое Осиновское месторождение стекольных песков с запасами кат. В+С1 802 тыс.т. (табл.2.5). Месторождение расположено в северо-восточной геолого-экономической зоне, в 33 км к ВСВ от районного центра г. Белая Холуница. Расстояние по автодороге до ближайших ж/д станций в г. Слободском и г. Омутнинске составляет соответственно 87 и 60 км.

Таблица 2.5

Запасы стекольных песков Осиновского месторождения

| Категория запасов | Балансовые (необвод.), тыс.т | Забалансовые (обвод.), тыс.т |
| --- | --- | --- |
| В | 300 | 220 |
| С1 | 502 | 233 |
| B+C1 | 802 | 453 |

Необогащенные пески среднего качества, марок Т и ПС-250 по ГОСТ 22551-77 «Песок кварцевый, молотый песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности». Средний химический состав песков Осиновского месторождения: SiO2 – 96,7 %, Fe2O3  - 0,30 %, Al2O3 – 1,72 %. После обогащения содержание Fe2O3 снижается до 0,046 %, марка песков повышается до ВС-050-2. Опытная варка стекла показала, что из необогащенных песков можно получать стекло марки ПТ-1, ПТ-2 (полубелая тара), а из обогащенных – марки БТ-1 (бесцветная тара).

В настоящее время в области отсутствует стекольное производство, месторождение не разрабатывается.

Пески формовочные

Пески, используемые в литейном производстве в качестве основного компонента смесей, применяемых для литейных форм, должны обладать достаточной огнеупорностью, высокой газопроницаемостью и не содержать вредных примесей. Обычно это кварцевые пески, чистые или с примесью глинистого материала. По содержанию SiO2 и примеси глинистой составляющей формовочные пески подразделяются на кварцевые, тощие и жирные (табл.2.6).

Таблица 2.6

Разновидности формовочных песков

| № п/п | Разновидность песков | Содержание глинистой составляющей, % | Содержание SiO2, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кварцевые | 0,2 – 2,0 | 93 – 99 |
| 2 | Тощие | 4,0 – 12,0 | 90 – 96 |
| 3 | Жирные | 12,0 – 50,0 | не нормируется |

Огнеупорность определяется содержанием кремнезема и степенью глинистости. Газопроницаемость – окатанностью и однородностью по размеру зерен. Соотношение этих показателей определяют марку песка, регламентированную ГОСТ 2138-91.

По состоянию на 1.01.2008 г. балансом учитываются запасы формовочных песков месторождения Белые Чежеги (Кирово-Чепецкий район) в количестве 75 тыс.т по категориям В+С1. Пески относятся к группе тощих, марок 1Т3О101 и 2Т3О101. Месторождение не разрабатывается.

### 2.2.2. Песчано-гравийные смеси (материалы)

Песчано-гравийные материалы на территории Кировской области являются одним из широко используемых видов минерального сырья. По области на 1.01.2008 г. балансом запасов учтены 44 месторождения песчано-гравийных материалов с суммарными запасами кат. А+В+С1 – 247 835 тыс.м3 и кат. С2 – 37 103 тыс.м3.

92 % промышленных запасов ПГС области сосредоточено в 10 месторождениях с запасами более 4 млн. м3 (табл. 2.7), из которых 2 относятся к крупным (> 15 млн. м3), 3 – к средним (10-15 млн. м3), остальные - к мелким (< 10 млн.м3).

Таблица 2.7

Запасы наиболее значимых месторождений ПГС Кировской области

| № п/п | Название месторождения | Статус по балансу | Запасы на 1.01.2008, тыс.м3 | Геолого-экономическая зона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А+В+С1 | С2 |  |
|  | Кирсинское II | эксплуатируемое | 119 865 | 30 858 | СВ ГЭЗ |
|  | Уточий Бор | госрезерв | 26 056 | - | СВ ГЭЗ |
|  | Слободское | эксплуатируемое | 14 973 | - | Центр. ГЭЗ |
|  | Приверх | эксплуатируемое | 14 603 | - | Центр. ГЭЗ |
|  | Пакштинское | госрезерв | 13 794 | - | Ю ГЭЗ |
|  | Артёмовское | госрезерв | 9 389 | - | Центр. ГЭЗ |
|  | Зашижемское | госрезерв | 8 953 | 361 | Ю ГЭЗ |
|  | Боровское | госрезерв | 8 626 | - | Центр. ГЭЗ |
|  | Малашата | госрезерв | 7 412 | - | СВ ГЭЗ |
|  | Кирсинское I | эксплуатируемое | 4 676 | 1915 | СВ ГЭЗ |
|  | Сумма: |  | 228 347 | 33 134 |  |

Распределены месторождения песчано-гравийных смесей по территории области весьма неравномерно, 64% запасов промышленных категорий находятся в крупных месторождениях северо-востока области (рис. 2.9)

Рис. 2.9

Такое распределение сырьевой базы ПГС является неблагоприятным, так как наиболее крупные месторождения северо-востока, способные обеспечить все потребности области в этом виде сырья, расположены от основных потребителей областного центра на удалении 300 км по железной дороге и 200 км по автомобильной дороге с твердым покрытием.

Основные сферы применения ПГС – строительство и ремонт автодорог, устройство балластного слоя железнодорожных путей, производство железобетонных изделий, строительство зданий и сооружений различного назначения (табл. 2.8). При этом используется либо исходная песчано-гравийная смесь, либо продукты её разделения – гравий и пески отсева.

Таблица 2.8

Направления использования песчано-гравийных смесей месторождений Кировской области

| № п/п | Название | Качественные характеристики | Область применения, ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Содержание гравия в ПГС % | Содержание слабых зёрен в ПГС % | Содержание глинистых частиц в ПГС % | Марка гравия по дробимости | Марка гравия по морозостойкости |  |
| 1 | Уточий Бор | 35,2 | 0,03 | 0,3 | Др-8 | Мрз-25 | для устройства балластного слоя ж.д.путей, ГОСТ 7394-85 |
| 2 | Кирсинское I | 12,17 | - | 0.1-0.6 | Др-8 и Др-12 | Мрз-25 | для устройства балластного слоя ж.д. путей, ГОСТ 7394-70, для бетонов марки "300" ГОСТ 23735-72 |
| 3 | Кирсинское II | 40,7 | 0,95 | 0,43 | Др-8 и Др-12 | Мрз-75 | бетон марки "300" ГОСТ 23735-72 |
| 4 | Приверх | 26,19 | 14,5 | - | Др-12- Др-16 | Мрз-25 - 100 | бетон М "350"-"400", ГОСТ 23735-79 |
| 5 | Малашата | 17,5 | 4,8 | - | Др-8 и Др-12 | Мрз-50 | бетон марки "350", ГОСТ 8736-85, 23735-79, 25607-83 |
| 6 | Слободское | 17-59,5 | 0,8-6,2 | - | Др-8 | Мрз-50 | бетон марок "300-450", ГОСТ 10268-70, 8736-77 |
| 7 | Артёмовское | 10,1 | - | 2,5 |  |  | заполнитель в бетон ГОСТ 10268-80 и 8268-82 |
| 8 | Боровское | 25,5 | 10,4 |  | Др-8 и Др-12 | Мрз-25 | заполнитель в бетон "200-300", ГОСТ 10268-75 |
| 9 | Пакштинское | кл.+5мм-18.4 | 4,37 | 6 | Др-8 и Др-12 | Мрз-50 | бетон М "350" ГОСТ 8736-77, 10268-70 |
| 10 | Зашижемское | 16,4 | 4,3 | - | Др-8 | Мрз-50 | бетон марки "350-400"ГОСТ 10268-80 |

В 2007 году добыча песчано-гравийных материалов производилась на 10 месторождениях распределенного фонда недр из 21. Добычу проводили 10 предприятий (табл. 2.9), наибольшее количество ПГС добыли: ООО «Премьер» (г. Кирс, Верхнекамского района - 25 % от общей добычи), ОАО «Карьер Приверх» (д. Приверх, Лебяжского района - 21 %), ООО «Вятское речное пароходство» (г. Киров –13 %), ООО "Горняк и К0 (г. Киров -10 %), ООО «Перекат» (г. Вятские Поляны -10 %)

Таблица 2.9

Добыча песчано-гравийных материалов предприятиями Кировской области в 2007 году

| Добывающее предприятие | Месторождение | Год начала отработки | Лицензии на отработку | Количество добытого П.И. + потери, в тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № лицензии | Срок действия лицензии | 2005 |
|  |  |  |  | начало | конец | добыча | потери |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| ООО "Премьер" | Кирсинское II | 1985 | КИР 00669 ТЭ | 18.12.2003 | 30.06.2014 | 204 | 10 |
| ОАО «Карьер Приверх» | Приверх | 1990 | КИР 01045 ТЭ | 10.11.2006 | 30.04.2013 | 171 | 17 |
| ООО "Вятское речное пароходство" | Навалихино-2 | н/д | КИР 00825 ТЭ | 25.08.2004 | 31.12.2010 | 104 | 9 |
| ООО «Горняк и К0» | Симановское уч. Миронов Луг (северный фланг) | н/д | КИР 00998 ТЭ | 20.06.2006 | 31.05.2011 | 85 | 2 |
| ООО «Перекат» | Белогузский 1 перекат | 2003 | КИР 00680 ТЭ | 13.03.2003 | 31.12.2010 | 83 | 8 |
| ООО «Порт Вятские Поляны» | Варакское | 2003 | КИР 00716 ТЭ | 15.08.2003 | 31.12.2011 | 49 | 0 |
| ОАО «Оричевская ПМК – 1» | Зенгинское | 1995 | КИР 00622 ТЭ | 25.06.2002 | 31.12.2007 | 39 | 4 |
| ОАО «Российские железные дороги | Кирсинское I | 1958 | КИР 00855 ТЭ КИР 01063 ТЭ | 01.08.1994 24.01.2007 | 30.06.2014 01.06.2014 | 35 | 4 |
| ООО «СпецАвтоСтрой» | Ардашевское | 1988 | КИР 01009 ТЭ | 25.07.2006 | 31.12.2009 | 28 | 5 |
| КОГУП "Унинское ДЭП № 39" | Караваевцы | н/д | КИР 00916 ТЭ | 07.06.2005 | 31.12.2014 | 17 | 2 |
| Итого по Кировской области |  |  |  |  | 815 | 63 |

В 2007 году всего по области добыто 815 тыс.м3 ПГС, среднегодовой уровень добычи за период 2003 – 2007 гг. составляет 720 тыс. м3 (рис. 2.10)

Рис. 2.10

### 2.2.3. Глины различного назначения (кирпичные, керамзитовые, для минеральной ваты, тугоплавкие, бентонитовые)

Глины кирпичные

Месторождения и проявления кирпично-черепичного сырья в Кировской области представлены легкоплавкими глинами и суглинками (температура плавления до 1350о С). По состоянию на 1.01.2008 г. на балансе числятся 37 месторождений с суммарными запасами кат. А+В+С1 - 54,4 млн.м3, кат. С2 – 13,0 млн.м3. Месторождения кирпичных глин имеются в большинстве районов области.

Из многочисленных балансовых месторождений к распределенному фонду недр относятся лишь 5 месторождений с суммарными запасами кат. А+В+С1 - 5,0 млн.м3, что составляет всего 9 % от всей сырьевой базы кирпичных глин. Остальные 32 месторождения относятся к государственному резерву. Такое положение дел сложилось исторически. Большинство балансовых месторождений кирпичных глин разведано в 60-70 годах 20 века для нужд существовавших тогда многочисленных (не менее 17) кирпичных заводов разной производительности и технологии производства. Преобладали среди них небольшие предприятия, выпускавшие не более 2 - 3 млн. штук условного кирпича в год, зачастую они имели сезонный режим работы с использованием естественной сушки сырца. Со временем оборудование этих заводов ветшало, количество их сокращалось. Серьезную конкуренцию производству керамического кирпича составляла продукция крупного Стрижевского завода силикатного кирпича, расположенного неподалеку от областного центра. К концу 20 века в области стабильно работал лишь один завод по выпуску керамического кирпича, расположенный на юге, в г. Вятские Поляны.

В период 2003-2007 гг. добыча глин стабильно велась на Усадском месторождении (г. Вятские Поляны), среднегодовой объем добычи – 33 тыс.м3. В 2003 и 2005 гг. сведения о добыче глинистого сырья представлялись ОАО «Котельничский кирпичный завод», добыто соответственно 0,4 и 1,0 тыс. м3, в 2005 г. произведено 0,4 млн. штук кирпича. В 2007 году на Усадском месторождении добыто 45 тыс.м3 глин (ООО «Агротранс», лиц. КИР 01014), произведено 12,3 млн. штук кирпича марок М 75-100 (ГОСТ 530-95) и 5,0 тыс.м3 керамзита марок М 400-500 (ГОСТ 9757-90). Кроме того, в 2007 г. кирпичные глины, 4 тыс.м3, добывались на месторождении Петровщина (ОАО «Кировский ССК, лиц. КИР 01050), но использовались для производства керамзита. Выпущено 6,3 тыс.м3 керамзита и 1,5 тыс.м3 керамзитового песка.

В настоящее время в центральной части области, в Кирово-Чепецком районе, строится завод по производству лицевого керамического кирпича с использованием зарубежной технологии (Германия). Годовая производительность нового завода - до 40 млн. штук условного кирпича, планируемый срок запуска нового производства – 1 квартал 2009 года. Сырьевой базой предприятия будет служить Каркинское месторождение глин с запасами промышленных категорий (А+В+С1) 1 204 тыс.м3. Глины месторождения пригодны для производства кирпича и камней керамических лицевых марки М-125, с морозостойкостью 35 циклов. При плановой производительности срок обеспечения завода запасами глин составит 12 лет, что явно недостаточно. В связи с этим в настоящее время в районе предприятия завершаются поисковые и оценочные работы на глинистое сырье аналогичного качества, по результатам которых планируется удвоить сырьевую базу.

Глины для производства керамзита

Керамзит, получаемый за счет процесса вспучивания глин, используется в качестве теплоизоляционного материала, а также при производстве керамзитобетона, керамзитовых блоков, керамзитовых панелей и других конструкций с повышенными теплоизоляционными свойствами.

Балансом по состоянию на 1.01.2008 г. учтены 4 месторождения глин для производства керамзита с суммарными запасами кат. А+В+С1 11,3 млн.м3. Два наиболее крупных месторождения (98 % запасов) расположены на крайнем северо-востоке области, в Верхнекамском районе (табл.2.10).

Таблица 2.10

Запасы керамзитового сырья балансовых месторождений

| № п/п | Наименование месторождения | Геолого-экономическая зона | Запасы кат. А+В+С1, тыс.м3 | Статус по балансу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Верхнекамское | СВ ГЭЗ | 4142 | госрезерв |
| 2 | Сординское | СВ ГЭЗ | 6893 | госрезерв |
| 3 | Шестаково | Ц ГЭЗ | 116 | разрабатываемое |
| 4 | Ивановское | Ц ГЭЗ | 115 | госрезерв |
|  | Итого по 4 м-ям: |  | 11266 |  |

Сырьё крупных месторождений северо-востока в ближайшей перспективе к использованию не предполагается из-за высокой стоимости его перевозки к потребителям и падения спроса на керамзит. Часть запасов глин Сординского месторождения (1741 тыс.м3) оценено также как сырье для производства высококачественного кирпича марки М-200, Мрз-50, однако удаленность месторождения делает и это сырьё невостребованным.

В настоящее время керамзит в ограниченных объемах производит ОАО «Кировский ССК» расположенное в областном центре (п. Радужный). Предприятие разрабатывает месторождение Шестаково (Слободской район, лиц. КИР 01039) удаленное на расстояние 60 км, объем добычи в 2007г. составил 8 тыс. м3. Кроме того, добыто 4 тыс. м3 кирпичных глин на расположенном неподалёку месторождении Петровщина (лиц. КИР 01050), которые также использованы для производства керамзита. Всего в 2007 году ОАО «Кировский ССК» выпустило 18,9 тыс.м3 керамзита и 4,5 тыс.м3 керамзитового песка.

На крайнем юге области, в г. Вятские Поляны керамзит в небольших объемах производится попутно, в небольшом цехе на кирпичном заводе. В 2007 году произведено 5,0 тыс. м3 керамзита марок М 400-500 (ГОСТ 9757-90).

За период 2003-2007 гг. среднегодовые объемы добычи керамзитового сырья (без учета м-ния Петровщина) составили 9 тыс.м3.

Глины для минеральной ваты

Для производства минеральной ваты балансом учтены вскрышные глины Просницкого месторождения ПГС (Лимоновский участок). Запасы глин категорий В+С1 на 01.01.2008 г. составили 2 712 тыс. м3. Глины пригодны для производства минеральной ваты типа В в соответствии с ГОСТ 4640-84, а также для производства пустотелого керамического кирпича марки 200 (ГОСТ 530-80, 530-95). Нижележащая песчано-гравийная смесь добывается ОАО «КЧУС+К», вскрышные глины складируются в спецотвалы. В настоящее время глинистое сырьё не востребовано в связи с отсутствием потребителя. В 2007 году добычные и вскрышные работы на месторождении не производились.

Тугоплавкие глины

Тугоплавкие глины (температура плавления 1350-15800С) были выявлены на северо-востоке области в процессе освоения железорудных месторождений Омутнинского бассейна. В XVII-XX вв. Глины «надрудной» толщи среднеюрского возраста интенсивно разрабатывались и использовались в качестве огнеупорного сырья для металлургических заводов, добыча шла вручную, выборочно добывались маложелезистые огнеупорные разности с температурой плавления 1580-16200С.

На государственном балансе по состоянию на 1.01.2008 г. числятся два месторождения - Кокоринское и Песковское, расположенные на северо-востоке области, с суммарными запасами тугоплавких глин в количестве 640 тыс.т. (табл.2.11).

Таблица 2.11

Балансовые запасы месторождений тугоплавких глин

| № п/п | Наименование месторождения | Статус по балансу | Балансовые запасы на 1.01.2008 г. А+В+С1, тыс.т | Дата утверждения, № протокола | Вид продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Песковское | гос. резерв | 194 | Пр. ТКЗ 394 от 1945г. | Тугоплавкий лицевой кирпич |
| 2 | Кокоринское | гос. резерв | 446 | Пр.ТКЗ 420 от 15.05.85г. | Плитка половая, фасадная, стеновая |
|  | Всего |  | 640 |  |  |

В настоящее время в области отсутствуют потребители данного вида сырья

Глины бентонитовые

К бентонитам относятся глины существенно смектитового состава. Смектиты – группа глинистых минералов с ярко выраженной способностью к внутрикристаллическому набуханию. К ним относятся монтмориллонит, бейделлит, нонтронит и др.

Бентониты обладают рядом специфических свойств - ионообменными, поглотительными, отбеливающими, высокой связующей (склеивающей) способностью. Характерной является способность бентонитов образовывать водные суспензии, сохраняющие свои свойства в течение длительного времени в различных физико-химических условиях.

Эти полезные свойства бентонитовых глин определили 3 основных направления их использования: глинопорошки для буровых растворов при бурении скважин, в качестве формовочных материалов в литейном производстве и для окомкования железорудных концентратов в чёрной металлургии. Кроме того, в меньших объемах бентониты используются в нефтехимической, химической, масложировой промышленности (очистка и отбелка различных продуктов и масел), строительной промышленности (производство керамзита, водонепроницаемого бетона, гидроизоляция сооружений) и во многих других направлениях.

Различают две разновидности бентонитов - щелочные, с преобладанием обменных катионов щелочных металлов (главным образом натрия) и щелочноземельные с преобладанием обменных катионов кальция и магния. У щелочных бентонитов более высокое качество, однако, в природе они встречаются реже. Качественные характеристики более распространённых щелочноземельных бентонитов (Са-Mg) улучшают путем их обработки натриевыми солями (содой) в количестве 2-5 % от веса бентонита. Такой процесс ионного замещения называется активированием или модификацией, а преобразованный щелочноземельный бентонит – активированным (модифицированным). Наибольший интерес для промышленности представляют щелочные и поддающиеся модификации щелочноземельные бентониты.

В результате поисковых и оценочных работ завершившихся в 2006 г., на территориальный баланс Кировской области поставлены два месторождения щелочноземельных бентонитовых глин, расположенных на северо-востоке, в Омутнинском районе (табл. 2.12).

Таблица 2.12

Балансовые запасы месторождений бентонитовых глин Кировской области

| № п/п | Наименование месторождения | Статус по балансу | Балансовые запасы на 1.01.2008 г. кат. С2, тыс.т | Среднее содержание монтморил- лонита, % | Качественные характеристики продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Васильевское | гос. резерв | 3 776 | 58 | Глинопорошок для буровых рас-творов марки Б-6, выход раствора 2,8 м3/т (ГОСТ 25795-86) |
| 2 | Чернохолу- ницкое | гос. резерв | 1 114 | 62 | Глинопорошок для буровых рас-творов марки Б-6, выход раствора 3,4 м3/т (ГОСТ 25795-86) |
|  | Всего: |  | 4 890 |  |  |

Глины оценены только в качестве сырья для производства глинопорошков для буровых растворов, возможность их использования в других направлениях не изучалась. Качество исходных глин позволяет получать глинопорошки самой низкой марки Б-6 с выходом бурового раствора 2,8 - 3,4 м3/т. После модификации глин месторождения Васильевское был получен глинопорошок более высокого качества марки Б-3, с выходом бурового раствора 12 м3/т. В настоящее время месторождения не разрабатываются. Бентонитовые глины балансовых месторождений приурочены к юрским отложениям, в процессе проведенных геологоразведочных работ на бентонитовое сырье практически неизученными остались перспективные нижнемеловые вскрышные глины Вятско-Камского месторождения фосфоритов, этот вопрос требует дополнительного изучения.

### 2.2.4. Карбонатные породы различного назначения (строительный камень, камень пильный, для производства извести, для производства цемента)

Большая часть месторождений и запасов карбонатных пород расположена в южной геолого-экономической зоне, в Советском районе. Карбонатные породы представлены известняками (кальцита >95 %, доломита <5 %), доломитистыми известняками (5-25 % доломита), доломитовыми известняками (12-50 % доломита), доломитами.

Камень строительный (карбонатные породы и песчаники)

На 1.01.2008 г. балансом учтено 14 месторождений на строительный камень (щебень) с суммарными запасами кат. A+B+C1 – 205 302 тыс.м3 и кат. С2 – 43 772 тыс.м3, в том числе песчаники кат. А+ B+C1- 8 212 тыс.м3 и известняки кат А+В+С1 – 197 090 тыс.м3 и кат С2 – 43 772 тыс.м3.  Из балансовых месторождений 3 относятся к крупным (> 30 млн. м3), 2 – к средним (15 – 30 млн. м3), остальные 9 – к мелким (< 15 млн. м3).

Все крупнейшие балансовые месторождения карбонатных пород находятся в южной геолого-экономической зоне, в Советском районе (табл. 2.13).

Таблица 2.13

Наиболее крупные балансовые месторождения строительного камня

| № п/п | Месторождение | Район | Статус по балансу | Назначение сырья | Запасы на 1.01.2008 г. кат. А+В+С1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Береснятское Участок Борисовский (северо-западный фланг) | Советский | разрабатываемое | строительный камень, отходы дробления – на известняковую муку | 25,4 млн.м3 |
| 2 | Кремешковское | Советский | госрезерв | строительный камень, известняковая мука | 25,0 млн.м3 |
| 3 | Чимбулатское | Советский | госрезерв | строительный камень, отходы дробления – на известняковую муку | 55,6 млн.м3 |
| 4 | Суводское | Советский | госрезерв | строительный камень | 40,9 млн.м3 |
| 5 | Трактовая Кукушка | Советский | госрезерв | строительный камень, известняковая мука, известь | 39,9 млн.м3 |

Семь месторождений с запасами кат. A+B+C1 – 35 605 тыс.м3 и кат. С2 – 9 986 тыс.м3 находятся в распределенном фонде недр. Добыча карбонатных пород на строительный камень в 2007 году велась на 3 месторождениях, добыто 189 тыс.м3 карбонатных пород. Отработка песчаников не проводилась. Крупнейшим производителем щебня в Кировской области является КОГУП «Чимбулатский карьер», на долю которого в 2007 г. пришелся 91 % общей добычи. В период 2003 – 2007 гг. объемы добычи карбонатных пород на строительный камень существенно не менялись, среднегодовой уровень добычи составил 176 тыс.м3 (рис. 2.11)

Рис. 2.11

Кроме щебня из отходов производства на отдельных предприятиях производится минеральная крошка и мука для известкования почв. Основная часть щебня используется для нужд области – при строительстве дорог и в качестве заполнителя в бетонах.

Камень пильный

Балансом учтено одно резервное месторождение пильного камня (Жерновогорское) с запасами кат. А+В+С1- 4 335 тыс.м3. Месторождение расположено на юге области, в Советском районе, полезная толща сложена опоковидными известняками, пригодными для производства облицовочных материалов и скульптурных работ в соответствии с ГОСТ 4001-77. Месторождение располагается в зоне отдыха г. Советска, значительная часть его площади занята дачными участками и застроена, в связи с этим организация добычи в будущем здесь вряд ли возможна.

Известняки для производства извести

Балансом запасов на 01.01.2008 г. учтено 3 месторождения известняков для производства извести с суммарными запасами 151,7 млн. т. Два крупных месторождения (>5 млн. т) расположены в южной геолого-экономической зоне, в Советском районе, одно мелкое месторождение (< 2 млн.т) – в центральной ГЭЗ, в Слободском районе (табл. 2.14).

Таблица 2.14

Месторождения известняков для производства извести

| № п/п | Месторождение | Район | Статус по балансу | Назначение сырья | Запасы на 1.01.2008 г. кат. А+В+С1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Береснятское (Участки Буржатский и часть Береснятского) | Советский | госрезерв | известь, известняковая мука | 77,9 млн. т |
| 2 | Трактовая Кукушка | Советский | госрезерв | известь, строительный камень, известняковая мука, | 39,9 млн. м3 (72,2 млн. т) |
| 3 | Чирковское | Слободской | разрабатываемое | известь | 1,6 млн. т |
|  | Всего: |  |  |  | 151,7 млн. т |

На единственном разрабатываемом Чирковском месторождении добыча не велась с 2001 г.

Основным потребителем технологической маломагнезиальной воздушно-кальциевой извести в Кировской области является ОАО "Силикат", завозящий ежегодно 90-100 тыс.т извести из других регионов для производства 80 -100 млн.шт. силикатного кирпича. Завод располагается в центральной части области, на удалении 30 км от областного центра. В значительно меньших объемах известь использует ОАО Кировский завод по производству газосиликатных блоков «Кировгазосиликат» для производства газосиликатных блоков. Строительная известь используется также на стройках области. Перспективные потребности области в строительной извести оцениваются в 500 тыс.тонн в год (по уровню потребления 1991 г.).

Собственного производства извести в области в настоящее время не существует, до 2001 года известь выпускалась в небольших объемах цехом при Чирковском месторождении. В 2000 г. было выпущено 2,1 тыс.т извести.

Организация собственного крупномасштабного производства извести в Кировской области возможна на базе крупных балансовых месторождений Советского района, однако в этом случае транспортировка готовой продукции потребителям в центральную часть области на расстояние до 150 км должна осуществляться автотранспортом, так как железнодорожное сообщение здесь отсутствует.

Известняки для производства цемента

Производство цемента осуществляется путем обжига сырьевой смеси, состоящей из нескольких компонентов. Наиболее часто используется трехкомпонентная сырьевая смесь ориентировочный состав которой следующий: известняк – 80 %, глина – 18 %, корректирующая добавка (железистая, глиноземистая, кремнеземистая) – 2 %.

Таким образом, известняки являются основным сырьевым компонентом, необходимым для производства цемента. В соответствии с требованиями цементной промышленности используются маломагнезиальные известняки с содержанием CaO не менее 45 %, MgO – не более 4 %.

На территории области по состоянию на 1.01.08 г. запасы карбонатных пород для производства цемента на балансе не числятся, однако имеется ряд месторождений, известняки которых по химическому составу отвечают требованиям цементной промышленности (табл. 2.15).

Таблица 2.15

Запасы известняков потенциально пригодных для производства цемента

| Название месторождения | Район | Запасы, млн. тонн | Статус месторождения по балансу на 01.01.2008 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | А+В+С1 | С2 |  |
| Береснятское уч. Буржатский уч. Борисовский (кроме разрабатываемой северо-западной части) уч. Коршуновский | Советский | 71,2 | 66,5 6,5 | Госрезерв на известь, изв.муку Балансом не учитывается Балансом не учитывается |
| Трактовая Кукушка | Советский | 72, 2 |  | Госрезерв на строительный камень, известняковую муку, известь |
| Верхопольское | Сунский |  | 10,8 | Госрезерв на изв. муку |
| Краснопольское | Сунский | 14,4 | 1,1 | Госрезерв на изв. муку |
| Итого: |  | 157,8 | 84,9 |  |

Изученность месторождений разная, наиболее полно изучены известняки Буржатского участка Береснятского месторождения, где в 50-70 гг. прошлого века выполнена детальная разведка на цементное сырьё. Промышленные запасы по результатам разведочных работ не были утверждены ГКЗ в связи «с неустановленностью экономической целесообразности освоения месторождения», а проще говоря, из-за отсутствия железной дороги.

В настоящее время вновь рассматривается вопрос об использовании запасов цементного сырья. Специально созданная правительствами Нижегородской и Кировской областей рабочая группа готовит материалы по реализации межрегионального инвестиционного проекта по созданию цементного производства в Советском районе на базе Береснятского месторождения известняков проектной производительностью до 3 млн. тонн в год.

Потенциальная потребность предприятий области в цементе составляет около 600 тыс. тонн в год. Поставки цемента осуществляются из соседних регионов России.

## 2.3 Агрохимическое сырьё

Для повышения плодородия почв в Кировской области разведаны месторождения фосфоритов, карбонатных пород для известкования почв (рис. 2.12). Многочисленные торфяные месторождения, имеющиеся в большинстве районов области, ранее также разрабатывались для нужд сельского хозяйства. В настоящее время торф используется только в качестве топлива, описание сырьевой базы торфа дано в разделе 2.1.

### 2.3.1. Фосфоритовые руды

На северо-востоке Кировской области (Верхнекамский, Белохолуницкий, Нагорский районы) расположено крупнейшее в России Вятско-Камское месторождение фосфоритов. Месторождение разведано и разрабатывалось в течении длительного времени наравне с несколькими аналогичными месторождениями в качестве сырьевой базы для сельского хозяйства Советского Союза. Состоит из 18 участков с общими запасами фосфоритовых руд на 01.01.2008 г. категорий А+В+С1 852 218 тыс. тонн и кат. С2 1 215 337 тыс. тонн. Запасы фосфоритов промышленных категорий (А+В+С1) составляют 45,3 % от балансовых запасов промышленных категорий Российской Федерации в целом.

Месторождение приурочено к площади развития нижнемеловых отложений Вятско-Камской впадины мезозойского возраста, продуктивная толща - к валанжинскому ярусу нижнего мела и залегает непосредственно на размытой поверхности юрских отложений. Область развития нижнемеловых отложений прослежена с севера на юг на 100-110 км, максимальная ширина 35-40 км, участки месторождения занимают площадь около 2 300 км2.

Фосфоритсодержащий пласт, представляющий собой кварц-глауконитовые пески, насыщенные желваками фосфоритов, имеет пологое падение (3 – 15 м на 1 км) от периферии

Рис. 2.12

Вятско-Камской впадины к её центру, в центральных частях впадины он залегает субгоризонтально. Глубина залегания продуктивной толщи меняется соответственно от 2 до 110 м. Глубина подсчета запасов – 20-30 м от поверхности. Мощность фосфоритового пласта изменяется от 0,4 м до 1,3 м (редко до 2 м), в среднем составляет 0,7–1,1 м. Выше по разрезу продуктивная толща последовательно перекрывается глауконитовыми песками валанжинского яруса, тёмными глинами готеривского, барремского, реже аптского ярусов, а также четвертичными суглинками и песками; часть отложений представляет практический интерес. На некоторых участках встречается дополнительный фосфоритоносный горизонт (0,2 – 0,35 м), приуроченный к верхам волжского яруса верхнеюрских отложений, однако распространение его весьма неравномерное.

Запасы, учитываемые балансом, по большинству участков Вятско-Камского месторождения подсчитаны на основании кондиций 1962 года, утверждённых комиссией Госплана СССР для Сординского и Верхне-Нырмычского участков в 1962 г., при мощности вскрыши до 30 м. Лишь на участке Прирудничном, в котором объединены ранее выделявшиеся мелкие участки, подсчёт запасов произведён на основании постоянных кондиций, утверждённых ГКЗ СССР в 1988 г. именно для этого участка со вскрышей до 20 м. За всё время существования рудника отработка фосфоритовых руд велась на участках со вскрышей не более 10-15 м, лишь в 70-80-х годах в отдельных забоях некоторых карьеров полезная толща вскрывалась на глубину до 20 метров. Таким образом, запасы месторождения требуют пересмотра на основе новых кондиций, которые должны быть разработаны для сложившихся новых экономических условий.

Начало отработки месторождения относится к 1917 году, наибольшая производительность была достигнута в конце 80-х – начале 90-х годов  20 века. В этот период Верхнекамский фосфоритный рудник ежегодно добывал свыше 2 млн. тонн сырой руды (1,5 млн. т балансовых руд). Добытая руда обогащалась на дробильно-обогатительной фабрике, получаемый фосфоритовый концентрат после тонкого размола превращался в фосфоритную муку. Более 400 тыс. тонн фосфоритной муки поставлялось в 20 регионов Советского Союза, включая Хабаровский и Приморский края на Дальнем Востоке. Фосфоритная мука представляет собой слаборастворимое фосфорное удобрение пролонгированного действия, наибольший эффект от применения которого достигается на кислых почвах. К концу 90-х годов прошлого века объемы добычи фосфоритов сократились в несколько раз, в начале 21 века добыча практически прекратилась, добывающее предприятие, ОАО «Верхнекамский фосфоритный рудник», обанкротилось.

В 2007 году ООО «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината» по результатам аукциона получило лицензию на право разработки участка Сординский, с запасами фосфоритовых руд категорий А+В+С1 40 049 тыс. тонн. Недропользователь планирует получение из фосфоритного концентрата фосфорной кислоты с использованием высокотемпературной технологии переработки. В настоящее время завершается разработка новых кондиций подсчета запасов для участка Сординский, на основе которых запасы будут пересчитаны и переутверждены ГКЗ России. Одновременно проводятся подготовительные работы для разработки участка.

### 2.3.2 Карбонатные породы для производства известняковой муки

Известняковая мука используется в сельском хозяйстве для раскисления почв. Для её производства пригодны известняки, доломиты, мергелистые известняки и мел с содержанием CaCO3+MgCO3 не ниже 85 % (ГОСТ 14050-93). В Кировской области для этих целей используются известняки, доломитизированные известняки и мергели.

Балансом на территории области учтено 14 месторождений карбонатных пород с суммарными запасами категории А+В+С1 132 058 тыс. т и категории С2 – 11 776 тыс. т. Из всех месторождений 5 относятся к крупным (> 5 млн. т), 3 – к средним (2-5 млн. т), 6 – к мелким (< 2 млн. т). Подавляющее большинство месторождений (12) и запасов карбонатных пород промышленных категорий (95 %) сосредоточено  в южной геолого-экономической зоне. Такое расположение сырьевой базы карбонатных пород для известняковой муки является достаточно благоприятным, так как более половины пахотных земель находится в южной части области.

В 2007 году в распределенном фонде недр находились 5 месторождений, с запасами категории А+В+С1 23 757 тыс. т и категории С2 – 2 204 тыс. т. В период 2003 - 2007 гг. реально добыча осуществлялась лишь на Жуковском месторождении (Слободской район), объемы добычи по годам существенно не отличаются, среднегодовой уровень добычи за этот период – 26 тыс. тонн. В 2007 г. добыто 32 тыс. тонн известняков, выпущено 29 тыс. тонн известняковой муки, которая поставлялась сельскохозяйственным предприятиям центральной части области. Кроме того, из отходов дробления Пикинского месторождения карбонатных пород в Советском районе, разрабатываемого на щебень, в 2007 году было выпущено 13,3 тыс. тонн известняковой муки.

Для поддержания оптимального уровня кислотности почв Кировской области необходимо осуществлять пятилетний цикл при ежегодном известковании почв на площади 300-350 тыс. га (Цепелев, 1998). Перспективные потребности сельского хозяйства области в известняковой муке оцениваются в 1055 тыс. тонн в год (по уровню добычи 1990 года).

## 2.4 Лечебное сырьё

На территории области разведаны месторождения озерных иловых отложений (сапропелей) пригодных для использования в качестве лечебных грязей. Санаторно-курортными учреждениями Кировской области в лечебных целей используются также минеральные воды различных типов, описанных в разделе 2.5

### 2.4.1 Лечебные грязи

По состоянию на 01.01. 2008 г. на балансе числятся 6 разрабатываемых месторождений лечебных грязей (рис. 2.13). Суммарные запасы по категориям А+В+С1 составляют 404,4 тыс. м3 (табл. 2.16)

Таблица 2.16

| Эксплуатируемые балансовые запасы лечебных грязей по состоянию на 1.01.2008г. |
| --- |
| Месторождение | Тип лечебных грязей | Категория запасов, тыс.м3 |
|  |  | А | В | С1 | всего А+В+С1 |
| Старичные озера № 1 и № 2 | лечебная сульфидная грязь | 1,124 | 1,083 | 0,416 | 2,623 |
| озеро Шинник | пресноводные слабосульфидные высокозолистые глинистые сапропеллевые и иловые лечебные грязи | 5,065 | 1,698 | 1,329 | 8,092 |
| озеро Раменское | низкоминерализованные среднесульфидные иловые грязи | 0,336 | 0,861 | 0,339 | 1,536 |
| озеро Нижнеивкинское | низкоминерализованные средне- и слабо сульфидные иловые грязи | 0,347 | 0,318 | 0,123 | 0,788 |
| озеро Лычное | низкоминерализованные среднесульфидные иловые грязи | 0,242 | 0,141 | 0,076 | 0,459 |
| озеро Орловское | низко-средне-высокозольные бессульфидные сапропелевые лечебные грязи |  | 75,46 | 315,45 | 390,91 |
| В с е г о: |  | 7,114 | 79,561 | 317,733 | 404,41 |

По сравнению с 2003 годом запасы лечебных грязей возросли в 29 раз за счет разведки и постановки на баланс месторождения озеро Орловское.

Все месторождения лечебных грязей разведаны в Куменском районе, в непосредственной близости от санаторно-курортных учреждений. Пять месторождений находятся в  пределах Нижне-Ивкинской курортной зоны расположенной в 40 км южнее г. Кирова.

В период 2003-2007 гг. среднегодовой объем добычи лечебных грязей составил 132 м3, в 2007 году добыто на 3 месторождениях 276 м3. Каждое из месторождений лечебных грязей разрабатывается один раз в 2-3 года, после того, как истощится запас грязей, созданный в предыдущий добычной сезон.

Рис. 2.13

## 2.5 Подземные воды

По геоморфологическим и структурно-тектоническим условиям территория Кировской области расположена в пределах трёх артезианских бассейнов (рис.2.14): Ветлужского (запад и центр области), Камско-Вятского (центр и восток) и Северо-Двинского (крайний северо-запад).

Мощность зоны пресных вод на территории области изменяется от нескольких метров до 300 метров, составляя в среднем 100-150 м. Ниже зоны пресных вод скважинами вскрываются минерализованные воды с минерализацией от 1 до n*10 г/л, на более значительных глубинах, превышающих 500 м присутствуют рассолы с уровнем минерализации 200-300 г/л.

### 2.5.1 Пресные подземные воды

К пресным относятся подземные воды с минерализацией до 1г/л, отвечающие нормативным требованиям. Пресные подземные воды используются в народном хозяйстве для хозяйственно-питьевого (ХПВ), промышленно-технического водоснабжения (ПТВ), орошения земель (ОРЗ) и обводнения пастбищ (ОП).

Большинство выведенных скважинами на поверхность пресных подземных вод на территории области пригодны для хозяйственно-питьевого водоснабжения без водоподготовки и отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 («Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества») и СанПиН 2.1.4.1075-02 («Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источника»).

Всего по Кировской области по состоянию на 1.01.2008 г. прошли государственную экспертизу и учитываются государственным балансом эксплуатационные запасы 18 месторождений (29 участков) пресных подземных вод по категориям А+В+С1 в объеме 273,1 тыс.м3/сут. и по категории С2 – 85,4 тыс.м3/сут. Запасы оценены на 25-летний срок обеспеченности. За период 2003 – 2007 гг. отмечается небольшой прирост запасов (6 %). Эксплуатируются 5 месторождений (10 участков) с запасами кат. А+В+С1 в объеме 40,8 тыс.м3/сут. и категории С2 – 4,0 тыс.м3/сут.. Месторождения пресных подземных вод имеются практически во всех районах области (табл.2.17, рис.2.14).

Рис.2.14

Таблица 2.17

| Балансовые эксплуатационные запасы месторождений подземных пресных вод по состоянию на 01.01.2008г. |
| --- |
| Месторождение | Водопотребитель | Минерализация, г/дм3 (или г/литр) | Заявленная потребность тыс.м3/сут. | Эксплуатационные запасы, прошедшие государствен-ную экспертизу |
|  |  |  |  | А+В | С1 | С2 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Распределенный фонд недр |
| Вятскополянское | г. Вятские Поляны | 0,7-3,6 | ХПВ --5,5 | 5,5 | 5,05 | - | 10,55 |
| Мулинское | г. Слободской | 0,3-0,4 | ХПВ --34,8 | 12,5 | 1,5 | - | 14,0 |
| Мутницкое | ФГУП «Нововятский механический завод» | 0,26 - 0,45 | ХПВ--20 | 10,0 | 2,3 | - | 12,3 |
| Слободское | ОАО "Слободской Фанерный комбинат "Красный Якорь" | 0,4-0,8 | ХПВ -- | 2,2 | 1,8 | - | 4,0 |
| Яранское (уч. Яранский) | г. Яранск | 0,23-0,66 | ХПВ-- 23 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Итого распределенный фонд: |  |  | 30,2 | 10,6 | 4,0 | 44,8 |
| Нераспределенный фонд недр |
| Боровицкое | г. Киров | 0,24-0,38 | ХПВ --200,0 | - | - | 10,5 | 10,5 |
| Голодницкое | г.Киров, Нововятский район, п. Радужный | 0,3 - 0,7 | ХПВ--7,5 | 1,5 | 6,0 | - | 7,5 |
| Дубянское | г Орлов | 0,2-0,4 | ХПВ --67 | 2,4 | 3,7 | 0,6 | 6,7 |
| Кировское | г. Киров | 0,3-0,5 | ХПВ --200,0 | 89,0 | 76,0 | 35,0 | 200,0 |
| Котельническое | г. Котельнич | 0,3-0,4 | ХПВ --20,0 | 7,0 | 19,0 | - | 26,0 |
| Кулигинское | г. Орлов | 0,06-0,22 | ХПВ --6,4 | 2,4 | 4,0 | - | 6,4 |
| Нижнеивкинское | пос. Нижнеивкино | 0,2-0,7 | ХПВ --2,0 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Оштормское | г. Вятские Поляны | 0,3-0,7 | ХПВ | - | 8,5 | - | 8,5 |
| Песковское | п. Песковка Омутнинского района | 0,36-0,67 | ХПВ --2,0 | 1,6 | 0,4 | - | 2,0 |
| Рыбнинское | г. Белая Холуница |  | ХПВ--6,5 | - | 6,5 | - | 6,5 |
| Советское | г. Советск | 0,4-0,8 | ХПВ --13 | - |  | 13,0 | 13,0 |
| Уржумское | г. Уржум | 0,4 - 0,7 | ХПВ -- 8 | - | 2,7 | 5,3 | 8,0 |
| Халтуринское | г. Орлов | 0,2-0,7 | ХПВ --2,3 | - | 1,6 | - | 1,6 |
| Яранское (уч. Уртминский) |  |  |  | - | - | 15,0 | 15,0 |
| Итого нераспределенный фонд: |  |  | 103,9 | 128,4 | 81,4 | 313,7 |
| Всего по Кировской области |  | 134,1 | 139,0 | 85,4 | 358,5 |

Кроме месторождений подземных пресных вод балансом учтены 138 участков мелких водозаборов (одиночных скважин) с запасами кат. А+В+С1 в объеме 42,4 тыс.м3/сут. и категории С2 – 11,5 тыс.м3/сут. По сравнению с 2003 годом отмечается двукратное увеличение запасов, оцененных на участках мелких водозаборов. Воды 114 водозаборов предназначены для хозяйственно-питьевого водоснабжения (ХПВ), 24 водозаборов – для производственно-технического водоснабжения (ПТВ). На двух водозаборах для технических целей используются воды с повышенной минерализацией, 1,5-3,6 г/л (уч. Северо-Вятско-Полянский) и 6-13,3 г/л (уч. Кировский 1). К распределенному фонду недр относятся 116 участков с запасами кат. А+В+С1 в объеме 36,8 тыс.м3/сут. и категории С2 – 9,9 тыс.м3/сут.

Подземные пресные воды используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения во всех районах области. По данным статистической отчетности 2-ТП (водхоз) в Кировской области в 2007 г. насчитывалось 727 водопользователей, использующих подземную пресную воду. Необходимо отметить, что для большей части участков мелких водозаборов оценка запасов до сих пор не произведена и они не учитываются территориальным балансом.

Общий объем отбираемой подземной воды для хозяйственно-питьевых и технических целей составил в 2007 году 45,9 млн. м3. Наиболее крупными пользователями подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения являются МУП «Водоканал Нововятского района», ОАО «Кирово-Чепецкий химический комбинат», ОАО «Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот», ФГУП «Нововятский механический завод».

### 2.5.2 Минеральные подземные воды

Подземные воды, пригодные для использования в бальнеологии, по В.И. Дроздову (1995 г.), имеют повсеместное распространение, что максимально позволяет приблизить водозаборы минеральных вод к потребителю.

Всего по территории области по состоянию на 1.01.2008 г. числятся запасы по 9 месторождениям (16 участкам) минеральных подземных вод, используемых для лечебных целей, прошедшие государственную экспертизу в ГКЗ и ТКЗ, с суммарными запасами (табл.2.18) по категориям А+В+С1 1,51 тыс.м3/сут. По сравнению с 2003 годом произошел незначительный прирост запасов +0,1 тыс. м3/сут.

Месторождения сосредоточены, преимущественно, в центральной части области (рис.2.14).

Таблица 2.18

| Месторождение (участок) | Водопотребитель | Минерализация, г/дм3 (или г/литр) и химсостав | Заявленная потребность тыс.м3/сут | Запасы, тыс.м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | А+В | С1 | Всего |
| Месторождение Нижнеивкинское | ЗАО Санаторий "Нижнее-Ивкино" | 2,0-3,0 сульфатная кальциевая | 0,0015 | 0,67 |  | 0,67 |
|  |  | 7,0-9,0 хлоридно-сульфатная натриевая | 0,0015 | 0,025 |  | 0,025 |
|  |  | 12,0-14,0 до 46,0 бромная, сульфатно-хлоридная натриевая | 0,01-0,18 | 0,228 |  | 0,228 |
|  | ГЛПУ "Областная больница №2" | 21 сульфатно-хлоридная натриевая борная | 0,105 | 0,105 |  | 0,105 |
| участок о/к "Сосновый бор" | ГП Кировское ОГ ж/д оздор. комплекс "Сосновый бор" | 39,0-40,0 Рассол бромный, хлоридно-натриевый | 0,06 | 0,06 |  | 0,06 |
| участок санатория "Колос" | ООО Санаторий "Колос" | 33,0-37,0 Бромная хлоридная натриевая | 0,12 | 0,12 |  | 0,12 |
| участок санатория "Лесная Новь" | ОАО санаторий "Лесная Новь" | 16,0-21,0 бромная борная сульфатно-хлоридная натриевая | 0,06 | 0,06 |  | 0,06 |
| Месторождение"Авитек" | Санаторий-профилакторий ВМП "Авитек" | 11,0-16,0 бромная, сульфатно-хлоридная натриевая | 0,106 | 0,06 |  | 0,06 |
|  |  | 10,0-16,0 сульфатно-хлоридная натриевая | 0,03 | 0,03 |  |  |
| Участок МСЗ "Молот" бальнеолечебница | ОАО Вятскополянский машиностроительный завод "Молот" | 11,5-15,5 Сульфатно-хлоридная натриевая борная | 0,02 | 0,02 |  | 0,02 |
| Месторождение Бурмакинское | ГУ санаторий "Вятские Увалы" | 4,4-4,5 сульфатная натриево-магниево-кальциевая | 0,012 | 0,0125 |  | 0,0125 |
|  |  | 84,2-115,9 хлоридная магниево-натриевая борная | 0,0012 | 0,0012 |  | 0,0012 |
|  |  | 206-220 бромный, бор-ный, хлоридно-натриевый сульфидный рассол | 0,105 | 0,025 |  | 0,025 |
| Участок Сказочный | ГУ Санаторий "Лесная сказка" | 2,2-2,4 хлоридно-натриевая | 0,072 |  | 0,072 | 0,072 |
| Месторождение Фатеевское | ООО «ПТП «Фрол» | 55-60 йодо-бромные, борные, хлоридно-натриевые |  |  | 0,0172 | 0,0172 |
|  | Итого |  |  | 1,4167 | 0,0892 | 1,5059 |

На территории области минеральные воды в качестве лечебных добываются девятью недропользователями. Самое большое число недропользователей расположено в Нижнеивкинской курортной зоне: ЗАО «Санаторий «Нижне-Ивкино», ООО «Санаторий «Колос», оздоровительный комплекс «Сосновый бор», ОАО «Санаторий «Лесная Новь» и областная больница № 2 п. Нижнеивкино. Кроме того, минеральные воды используются в ФГУ центра реабилитации ФССРФ «Вятские Увалы» (Кирово-Чепецкий район), а также в санатории-профилактории ОАО «Вятскополянский машиностроительный завод «Молот» в Вятскополянском районе и санатории-профилактории ОАО ВМП «Авитек» в г.Кирове. Наиболее крупным водопотребителем являются недропользователи Нижнеивкинской курортной зоны.

В 2007 г. на всех эксплуатируемых месторождениях было добыто 88,4 тыс. м3 лечебных минеральных вод, из общего объема 68,2 % было использовано для нужд санаторно-курортных учреждений, 18,6 % реализовано заводам розлива, 13,2 % составили технологические потери. В период 2003 – 2007 гг. объемы добычи не претерпели существенных изменений.

### 2.5.3 Подземные рассолы

Балансом запасов в составе мелких водозаборов в Белохолуницком районе учтено месторождение технических высокоминерализованных вод Кинчинское с запасами кат. С1 0,12 тыс. м3/сут. Рассолы хлоридно-натриевого состава с минерализаций 202-217 г/дм3 приурочены к нижнепермским отложениям ассельского яруса на глубине 600-650 м. Рассолы используются КОГУП «Белохолуницкое ДЭП № 9» для полива автодорог в качестве противогололёдного раствора взамен традиционно применяемой песко-соляной смеси. Сведений об отборе высокоминерализованных вод в 2007 году не представлено.

# 3. Геологическое изучение недр в 2003-2007 годах

В период с 2003 по 2007 годы на территории Кировской области проводились геологическое изучение недр и геологоразведочные работы за счет средств федерального бюджета, бюджета Кировской области, а также собственных средств предприятий – недропользователей.

Общий объем средств, вложенный в геологическое изучение недр и воспроизводство минерально-сырьевой сырьевой базы Кировской области в период 2003-2007 г.г. приведен в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Финансирование геологического изучения недр Кировской области в 2003 – 2007 гг. (тыс. рублей)

| Бюджет | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 22340,0 | 29145,0 | 30399,0 | 30486,0 | 67365,0 |
| Бюджет Кировской области | 7686,0 | 12393,7 | 8203,5 | 5718,8 | 5528,7 |
| Средства недропользователей | 22800,0 | 6300,0 | 12324,0 | 29292,0 | 23487,7 |

## 3.1. Государственные геологические, гидрогеологические, инженерно-геологические и геоэкологические съемки

Гидрогеологическое доизучение масштаба 1:200000 листов О – 39 – XIII(Котельнич), О – 39 - XIV (Киров). Работы проводятся за счет средств федерального бюджета. В результате работ уточнены границы распространения пермских терригеннных комплексов в пределах Вятского мегавала; выявлены факторы, влияющие на изменение химического состава подземных вод; определена степень воздействия техногенных объектов на окружающую среду и на первые от поверхности водоносные горизонты и комплексы: среднечетвертично – современный аллювиальный горизонт и водоносные юрпаловский и слободской терригенные комплексы в пределах Кировской промышленной зоны; составлен комплект основных и вспомогательных карт геологического содержания масштаба 1:200 000.

- карты фактического материала;

- гидрогеологическая карта листов O-39-XIII, XIV (Котельнич, Киров);

- геоэкологическая (фактологическая) карта ;

- геоморфологическая карта;

- карта рельефа эрозионной поверхности донеоген-четвертичных отложений;

- карта мощности зоны аэрации;

- карта защищённости основных водоносных комплексов.

- схема гидрогеологической стратификации, отображающая современную гидрогеологическую основу Кировской промышленной зоны.

- карта ресурсного потенциала питьевых подземных вод с выделенными перспективными участками листа O-39-XIII (Котельнич).

- рекомендации по оптимизации государственной наблюдательной сети в зонах влияния экологически опасных техногенных объектов.

Объем финансирования составил 28 000 тыс.руб.

## 3.2. Воспроизводство минерально-сырьевой базы

Нефть. За счет средств федерального бюджета планомерно проводится региональное, зонально-региональное геологическое изучение территории Кировской области с целью подтверждения перспектив нефтегазоносности территории.

За отчетный период завершены региональные работы на Вятской и Немской площадях, выполняются зонально-региональные работы на Великорецкой и Лимоно-Вожгальской площадях.

В результате работ уточняется геологическое строение территории, происходит выявление крупных зон нефтенакопления, выделяются нефтеперспективные объекты различных морфогенетических типов, что позволяет выделять участки для постановки поисково-оценочных работ на нефть и газ для включения их перечни объектов, предлагаемых в пользование для  геологического изучения за счет собственных средств предприятий.

Финансирование из федерального бюджета за 5 лет составило 128 825 тыс.руб.

Также за прошедшее время существенно увеличились объемы частных  инвестиций и составили за три года (с 2005 по 2007) 29 593 тыс. руб. Геологоразведочные работы на нефть и газ за счет собственных средств проводят ЗАО «Геологическая Компания «Санкт-Петербург» (Сырьянский и Мироновский участки), ОАО «Первая нефтяная Компания» (Гавриловский участок), ООО «Донгеофизика» (Вятско-Полянский и Бисеровский участки). ООО «УННК» одновременно с добычей нефти проводит разведочные работы в рамках горного отвода на Золотаревском месторождении нефти.

Твердые полезные ископаемые.

В 2007 г. за счет средств федерального бюджета в рамках работ по объекту «Поиски и оценка дефицитных и высоколиквидных неметаллических полезных ископаемых для обеспечения цементной промышленности, агропромышленного комплекса и строительной индустрии центральных районов Приволжского федерального округа» выполнена оценка на цементное сырьё ряда участков в Советском районе Кировской области. В результате работ подтверждены ранее разведанные на цементное сырьё запасы известняков и глин участка Буржатский Береснятского месторождения в количестве (категорий А+В+С1): известняков  71,2 млн. т и глин 14,3 млн. т. Оценены запасы цементного сырья категории С2 участков Борисовский и Коршуновский Береснятского месторождения, которые составили: уч. Борисовский – известняки 66,5 млн. т и глины 14,9 млн. т, уч. Коршуновский – известняки 6,5 млн. т и глины 18,0 млн. т. Оценены прогнозные ресурсы цементного сырья кат. Р1 по участку Шишурский на левобережье р. Немды в количестве: известняки 11,2 млн. т, глины 5,6 млн. т.

С целью определения перспектив территории области, прироста запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых в 2003-2007 г.г. проводились работы за счет областного бюджета по следующим направлениям:

- Поисковые работы на цеолитсодержащие породы в Нолинском и Немском районах Кировской области завершены в 2003 г. Перспективы цеолитоносности территории не подтвердились.

- Поисково-ревизионные работы на бентонитовые глины: В результате проведенных в 2000-2006 г.г. геологоразведочных работ изучены и оценены глины Омутнинской группы участков, Рудничной перспективной площади, проведены ревизионные работы на участке «Левинский Угор» Кирсинского месторождения глин для глинопорошков. Утверждены запасы бентонитовых глин Чернохолуницкого месторождения по кат С1 в количестве 1114 тыс.т., Васильевского месторождения - по кат. С2 -в количестве 3776 тыс. т. (протокол ТКЗ Приволжскнедра № 37 от 07.12.07), апробированы прогнозные ресурсы категории Р1 – 53690 тыс. т. В Верхнекамском районе на «Рудничной перспективной площади» оценены прогнозные ресурсы нижнемеловых глин по категории Р2 в количестве 598838 тыс. т. Выявленное глинистое сырье соответствует требованиям ГОСТ 25795-83 «Сырье глинистое в производстве глинопорошков для буровых растворов» для наиболее низкой марки Б-6.

- Ревизионные работы по уточнению оставшихся запасов торфа на разрабатываемых и числящихся выработанными месторождениях Кировской области (II этап). Проведено полевое обследование торфяных месторождений, ранее разрабатываемых или считавшихся выработанными (проложение съемочно-зондировочной сети, зондирование торфяной залежи, отбор проб). Всего обследовано 37 торфяных месторождений в Подосиновском, Лузском, Мурашинском, Оричевском, Юрьянском, Нагорском, Орловском, Нагорском, Белохолуницком, Афанасьевском районах. На большинстве торфяных месторождениях выявлены оставшиеся промышленные глубины торфа мощностью более 1,0 м.

- Оценка перспектив области на новые виды рудных полезных ископаемых. Современными геохимическими методами изучены выявленные ранее перспективные проявления. Сделан вывод об отсутствии перспектив обследованных территорий на новые виды рудных полезных ископаемых.

- Переоценка запасов Каркинского и Просницкого (Лимоновский участок) месторождений глин  для производства лицевого кирпича. Работы выполнены в 2003-2005 годах, по результатам полузаводских испытаний глины Просницкого месторождения пригодны для производства кирпича керамического пустотелого марки М125, МРЗ 25 и кирпича керамического обыкновенного полнотелого марки М150  МРЗ 25 (ГОСТ 530-95). Составлено ТЭО постоянных кондиций по месторождению Просницкое (Лимоновский участок). Утверждены и учтены государсвенным балансом запасы глин Каркинского месторождения в качестве сырья для производства кирпича керамического лицевого пустотного (пустотность 34 %) марки «125», морозостойкость – F35 по категориям: В+С1 - 1204 тыс.м3, и глин Просницкого (Лимоновский участок) месторождения в качестве сырья для производства кирпича керамического пустотелого (пустотность 34 %) марки «125», морозостойкость – F25 и кирпича керамического полнотелого марки «150», морозостойкость – F25 по категориям В+С1 – 2705 тыс.м3

- Поиски и оценка месторождений глинистого сырья для производства лицевого кирпича в Кирово-Чепецком районе, работы проводятся на участках «Отяцкое» и «Прохоры» с целью обеспечения сырьем строящегося завода лицевого кирпича.

Финансирование из бюджета Кировской области за 5 лет составило 6838,6 тыс.руб.

За счет средств недропользователей проводились геологоразведочные работы на общераспространенные полезные ископаемые (строительный песок, ПГС, грунты и пр.) на общую сумму 5593 тыс.руб.

Подземные воды. За рассматриваемый период геологоразведочные работы с целью воспроизводства и охраны подземных вод проводились за счет средств федерального и областного бюджетов, а также за счет собственных средств недропользователей:

- Гидрогеологические работы по выявлению источников подземных вод для резервного и аварийного водоснабжения г. Кирова. Работы проводились с 2000 по 2004 г.г. за счет средств областного бюджета, в 2005-2006 г.г. – за счет федерального бюджета. В рамках первого этапа работ были оценены перспективы максимально возможного увеличения водоотбора на существующих водозаборах г. Кирова и выделение участков для создания системы резервного и аварийного водоснабжения города. Была выполнена оценка эксплуатационных запасов по наиболее крупным групповым водозаборам и водозаборным группам, выделенным перспективным участкам по ряду мелких групповых водозаборов и водозаборных участков, а также по одиночным водозаборам, имеющим высокие гидродинамические показатели.

На втором этапе работ в рамках федерального заказа были выполнены поисковые работы на выделенных по результатам первого этапа перспективных участках Подозерье, Порошино-Талица и Бахтинском участке.

В результате работ была оценена возможность увеличения  водоотбора на действующих водозаборах, а также оценены новые участки и месторождения подземных вод, на основе которых планируется создание системы аварийного водоснабжения населения г. Кирова на период чрезвычайных ситуаций. Отчет с оценкой запасов представлен в ФГУ «ГКЗ» с эксплуатационными запасами подземных вод, предлагаемых к утверждению в объеме 67,6 тыс. м3/сут по 8-ми водозаборным участкам.

- Поисковые и оценочные работы на подземные воды для водоснабжения г. Мураши и пос. Безбожник Мурашинского района. Работы завершены. Результаты выполненных работ указывают на хорошую перспективность ветлужского водоносного комплекса в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения. Оценены и представлены на экспертизу в ТКЗ Приволжскнедра эксплуатационные запасы подземных вод по участкам "Мураши" С1 – 968 м3/сут, С2 – 2132 м3/сут; "Безбожник" С1 - 600 м3/сут., что соответствует заявленной потребности и удовлетворит потребность населения г. Мураши и п. Безбожник в качественной питьевой воде.

- Поисковые и оценочные работы на подземные воды для водоснабжения г. Омутнинск. Работы проводились в 2 этапа. За счет  средств областного бюджета в 2003-2004 годах проведены работы по обследованию действующих водозаборных скважин на территории г. Омутнинска, оценке возможности увеличения водоотбора из действующих скважин. В результате работ выяснено – увеличение водоотбора без ущерба эксплуатируемым водоносным горизонтам невозможно. Эксплуатационные запасы подземных вод оценены в количестве 2940 м3/сут. при заявленной потребности 6000 м3/сут. Дефицит в хозяйственно–питьевых водах в городе Омутнинске составил 3060 м3/сут. По результатам первого этапа работ было принято решение продолжить поиски подземных вод за пределами городской агломерации.

На втором этапе (2006-2007 г.г.) за счет средств федерального бюджета были изучены перспективные участки в долинах рек Большая Бисера и Малая Бисера. В связи с тем, что вскрытые водоносные горизонты содержат подземные воды, не пригодные без проведения водоподготовки для питьевого водоснабжения, было принято решение завершить объект досрочно. Отчет с материалами по оценке запасов подземных вод представлен в ТКЗ Приволжскнедра.

- Ревизионные работы по оценке состояния действующих водозаборов для оценки запасов подземных вод г. Белая Холуница. В результате работ была проведена оценка технического состояния действующих водозаборов на территории города, количественная и качественная оценка эксплуатационных запасов подземных вод, используемых для водоснабжения населения. Объем запасов представленных на государственную экспертизу по результатам работ составил: питьевые воды по категории С1 - 607,1м3/сут; технические воды категории С1 - 171,5 м3/сут., что недостаточно для обеспечения населения. Также были даны рекомендации по проведению комплекса работ с целью  увеличения водоотбора для покрытия дефицита в питьевой воде.

- Поиски и оценка подземных вод для водоснабжения г. Белая Холуница – по результатам работ по данному объекту потребность в питьевой воде для населения г. Белая Холуница удовлетворена. Эксплуатационные запасы питьевых вод покатегории С1 в объеме 2650 м3/сут. Прошли государственную экспертизу.

- Поиски и оценка подземных вод для водоснабжения п. Фаленки. Объект завершен в 2007 г. постановкой на государственный учет эксплуатационных запасов питьевых подземных вод в количестве 4300 м3/сутки по кат. С2. Участок, перспективный для организации водоснабжения пгт. Фаленки, расположен в долине р. Святицы. Продуктивный водоносный горизонт приурочен к путятинским отложениям верхней перми.

- В 2007 году открыты финансированием два объекта, целью которых определено проведение ревизионных работ по оценке состояния действующих водозаборов с оценкой эксплуатационных запасов питьевых подземных вод (ЭЗПВ) для водоснабжения н.п. Тужа, Опарино, Подосиновец, Афанасьево, н.п. Восточный, Кирс, Луза, Лебяжье, Стрижи Кировской области.

- В рамках охраны подземных вод от техногенного загрязнения в 2003-2004 году за счет средств областного бюджета производился тампонаж скважин, выполнивших свое предназначение.

- В 2006 г. за счет средств областного бюджета выполнены работы по обследованию водозаборных скважин и оценке запасов пресных вод г. Котельнич. Объект не завершен, отчет с оценкой эксплуатационных запасов подземных вод не представлен.

За 2003-2007 г.г. по разделу «Воспроизводство и охрана подземных вод из федерального и областного бюджетов было профинансировано работ на сумму 35709,48 тыс.руб.

Кроме того, поисковые и оценочные работы на подземные воды, в том числе и на действующих водозаборах проводились за счет средств недропользователей. За пять лет работы выполнялись силами специализированных геологоразведочных предприятий для порядка 130 недропользователей. Выполнено работ на 31607,5 тыс. руб.

## 3.3. Мониторинг и охрана геологической среды

Мониторинг геологической среды на территории Кировской области в период 2003-2007 гг. проводился за счет средств федерального бюджета, бюджета Кировской области и собственных средств предприятий.

В рамках федерального объекта «Ведение государственного мониторинга состояния недр на территории Приволжского федерального округа Российской Федерации (Кировская область)» ведутся наблюдения за состоянием подземных вод по государственной режимной сети и развитием экзогенных геологических процессов на территории области. Начиная с 2005 г., после консервации 10 скважин Окуневского поста, государственная режимная сеть состоит из 26 скважин на 7-ми постах. На всех участках наблюдения ведутся за естественным режимом подземных вод. Кроме того, наблюдения за режимом подземных вод на 1 посту по 4-м скважинам проводятся в рамках мониторинга экзогенных геологических процессов. Результаты наблюдений обобщаются в ежегодном информационном бюллетене о состоянии геологической среды на территории Кировской области. Кроме того, представляется регламентная информация в органы исполнительной власти различных уровней, в том числе:

- материалы о загрязнении и истощении подземных вод;

- данные по уровненному режиму подземных вод;

- материалы государственного учета вод;

- материалы к ежегодным докладам о состоянии окружающей среды и природных ресурсов;

- материалы к объединенным межведомственном докладам.

Результаты наблюдений заносятся в территориальную базу данных.

В рамках федерального объекта ежегодно проводится инспектирование мест хранения промышленных отходов, в т.ч. высокотоксичных и радиоактивных ОАО «КЧХК», и в Оричевском районе, в районе размещения объекта по уничтожению химического оружия.

За счет бюджета Кировской области в 2003 -2007 гг. проводились работы по территориальному мониторингу состояния недр, наблюдения за состоянием  геологической среды в районе Кильмезского ядомогильника, работы по инженерно-геологическому  районированию территории области, проектно-изыскательские работы на пожароопасных торфяных месторождениях Кировской области.

В рамках территориального мониторинга состояния недр на территории Кировской области ведется планомерное геоэкологическое обследование районов области, в ходе которого оценивается состояние водозаборных скважин и потенциальных источников загрязнения подземных вод. С 2003 по 2007 год обследованы 8 районов: Унинский, Юрьянский, Вятско-Полянский, Немский, Кильмезский, Малмыжский, Санчурский, Уржумский. По результатам обследования составляются информационные отчеты, один экземпляр которых направляется в районные администрации. В 2004 году в рамках территориального мониторинга проведены работы по геоэкологическому обследованию Голодницкого месторождения подземных вод, подготовлено обоснование создания опытно-промышленного полигона в г. Кирове.

Регулярные наблюдения за состоянием геологической среды в районе Кильмезского ядомогильника проводятся с 1998 г., по итогам работ готовится ежегодный информационный бюллетень «Мониторинг геологической среды в районе Кильмезского ядомогильника». Наряду с геологической средой ведутся наблюдения за состоянием поверхностных вод. Существенных изменений геологической среды в районе ядомогильника за время наблюдений не отмечено. В 2005 году выполнены геофизические исследования по обследованию состояния подземного захоронения ядохимикатов.

В 2005 году были завершены работы по инженерно-геологическому районированию для обоснования опорных наблюдательных сетей за развитием экзогенных геологических процессов на территории Кировской области. В рамках работ выполнены комплексный анализ и обобщение фактического материала, дешифрирование материалов дистанционного зондирования, подготовлены карты фактического материала экзогенных геологических процессов, инженерно-геологических карта интенсивности проявления ЭГП и др. Итоговым документом явилась схема районирования территории по потенциальной опасности развития ЭГП.

Проектно-изыскательские работы на первоочередных потенциально пожароопасных торфяных месторождениях Кировской области (I этап) выполнены в 2004 - 2005 гг. работы проводились на территории Кирово-Чепецкого, Оричевского, Юрьянского, Орловского и Слободского районов. Выявлено 75 пожароопасных торфяных месторождения общей площадью 18904,9 га, из них 67 т.м. имеют высокую и среднюю степень опасности. По результатам работ рекомендовано провести корректировку баланса по торфу.

В отчетном периоде недропользователями проводились работы по объектному мониторингу за счет собственных средств.

Затраты на ведение работ по мониторингу геологической среды в период 2003-2007 гг. составили: из федерального бюджета -10110 тыс. руб., бюджета Кировской области – 6031,1 тыс.руб, собственные средства предприятий – 22450 тыс.руб.

## 3.4. Научно-исследовательские работы

В рамках геолого-экономического сопровождения мероприятий по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы на территории Кировской области за отчетный период завершена работа по составлению карт полезных ископаемых и водозаборных скважин с пояснительными записками по всем административным районам области. Проводилась подготовка информационно-аналитических и картографических материалов для Правительства области: справки, информационно-аналитические записки, доклады. Подготовлен и опубликован сборник нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере недропользования.

В 2003-2004 гг. проведены работы по оценке влияния добычных и дноуглубительных работ на уровень воды в р. Вятке на участке от г. Слободского до пос. Мурыгино. Составлен отчет с рекомендациями по ограничению добычных работ в русле р. Вятки на исследованном участке.

# 4. Государственное регулирование недропользования в 2003-2007гг.

## 4.1 Лицензирование недропользования

В 2003-2004 г.г. лицензирование пользования недрами осуществлялось специалистами  ГУПР по Кировской области. С 2005 года полномочия по лицензированию участков недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) переданы Управлению охраны окружающей среды и природопользования Кировской области. Лицензирование участков недр, содержащих полезные ископаемые федерального значения (в том числе подземные воды) осуществляют специалисты «Кировнедра» при информационной поддержке филиала по Кировской области ФГУ «ТФИ по Приволжскому ФО».

В период 2003 – 2007 гг. выдано 335 лицензий на минеральное сырьё федерального значения и 156 лицензий на ОПИ (табл. 4.1).

Таблица 4.1

Лицензирование недропользования в 2003 - 2007 гг.

| Полезные ископаемые | Количество действующих лицензий на 01.01.2003 г. | Выдано лицензий в 2003-2007 гг. | Анулировано лицензий в 2003-2007 гг. | Количество действующих лицензий на 01.01.2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Минеральное сырьё федерального значения всего, в том числе: | 348 | 335 | 205 | 478 |
| Нефть, геологическое изучение |  | 5 |  | 5 |
| Нефть, добыча | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Твердые ПИ, геологическое изучение | 2 | 9 | 9 | 2 |
| Твердые ПИ, добыча | 6 | 8 | 7 | 7 |
| Подземные воды, геологическое изучение | 18 | 42 | 39 | 21 |
| Подземные воды, добыча | 320 | 265 | 145 | 440 |
| Недропользование не связанное с добычей ПИ | 1 | 4 | 3 | 2 |
| Общераспространенные ПИ, геологическое изучение |  | 3 | 1 | 2 |
| Общераспространенные ПИ, добыча | 111 | 153 | 121 | 143 |
| Всего по Кировской области: | 459 | 491 | 327 | 623 |

В соответствии с действующим законодательством право пользования участками недр предоставляется как на конкурсной (аукционной), так и безконкурсной основе. При предоставлении участков недр, содержащих подземные воды проведение аукционов (конкурсов) не допускается.

За 2003 - 2007 годы на аукционной основе были распределены следующие участки недр:

- месторождение «Кирсинское – I» с целью добычи песчано-гравийной смеси (ОАО «Российские железные дороги»);

- Сырьянский участок недр с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья (ЗАО «Геологическая компания «Санкт-Петербург»);

- оз. Орловское – с целью разведки и добычи лечебных грязей (ООО Торговый дом «Минеральные воды Вятки»);

- Золотаревское месторождение нефти с целью добычи углеводородного сырья (ООО «Удмуртская национальная нефтяная компания);

- Сординский участок Вятско-Камского месторождения фосфоритов – с целью добычи фосфоритов (ООО «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината»).

На безконкурсной основе, в соответствии с опубликованными в установленном порядке перечнями участков недр, предлагаемых в пользование для геологического изучения минерального сырья федерального значения в Кировской области, выданы лицензии:

- для геологического изучения углеводородного сырья – Вятско-Полянский и Бисеровский участки недр (ООО «Донгеофизика»), Мироновский участок недр (ЗАО «Геологическая компания «Санкт-Петербург»), Гавриловский участок недр (ОАО «Первая нефтяная компания»);

- для геологического изучения минеральных подземных вод – Фатеевский участок (ООО ПТФ «ФРОЛ»)

- для геологического изучения бентонитовых глин на Рудничной перспективной площади (ООО «ПармаГеоСервис»);

- для геологического изучения коренных и россыпных месторождений алмазов – участки Кым, Кужвинский, Подосиновский, Быстрицкий, Стрельнинский, Великорецкий, Лекминский (ООО «Горная компания «Эдельвейс»). Геологоразведочные работы на этих участках не проводились, лицензии аннулированы по инициативе недропользователя.

На начало 2008 г. в Кировской области действовало 623 лицензии на право пользования недрами (геологическое изучение, добыча ПИ, прочие цели), из них 476 лицензий на минеральное сырьё федерального значения, 145 лицензий на общераспространённые ПИ и 2 лицензии на цели не связанные с добычей ПИ. Среди лицензий на сырьё федерального значения подавляющее большинство (97 %) составляют лицензии на геологическое изучение и добычу подземных вод, но процесс лицензирования пользования подземными водами далек от завершения, так как в области по данным статотчетности 2ТП-водхоз насчитывается более 700 водопользователей, использующих подземные воды для хозяйственно-питьевого (ХПВ) и производственно-технического водоснабжения (ПТВ).

## 4.2 Государственный контроль недропользования

Государственный контроль недропользования на территории Кировской области до 2005 года осуществлялся специалистами Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Кировской области. После 2005 г. контроль недропользования в части видов сырья федерального значения осуществляет Управление Росприроднадзора по Кировской области, в части общераспространенных полезных ископаемых – Управление охраны окружающей среды и природопользования Кировской области (табл. 4.2)

Таблица 4.2

| Контроль недропользования в 2003 - 2007 гг. |
| --- |
| Проверки, виды нарушений | Количество по годам |
|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Управление Росприроднадзора по Кировской области (до 3 кв. 2004 ГУПР) |
| Всего проведено проверок | 174 | 113 | 86 | 42 | 87 |
| Количество проверок, выявивших нарушения | 169 | 86 | 76 | 33 | 57 |
| Количество выявленных нарушений, в том числе: | 292 | 317 | 172 | 79 | 138 |
| Безлицензионное пользование недрами | 88 | 60 | 24 | 10 | 22 |
| Невыполнение лицензионных условий | 81 | 79 | 60 | 20 | 58 |
| Прочие нарушения | 123 | 178 | 88 | 49 | 58 |
| Управление охраны окружающей среды и природопользования Кировской области |
| Всего проведено проверок |  |  | 8 | 26 | 32 |
| Количество проверок, выявивших нарушения |  |  | 3 | 12 | 25 |
| Количество выявленных нарушений, в том числе: |  |  | 3 | 18 | 29 |
| Безлицензионное пользование недрами |  |  | 2 | 3 | 11 |
| Невыполнение лицензионных условий |  |  | 1 | 8 | 12 |
| Прочие нарушения |  |  | - | 7 | 6 |
| Всего проверок по Кировской области | 174 | 113 | 94 | 68 | 119 |

В 2007 году Управлением Росприроднадзора по Кировской области проведено 87 проверок, различные нарушения выявлены в ходе 57 из них, Управлением охраны окружающей среды и природопользования Кировской области проведено 32 проверки, из нарушения выявлены в ходе 25 проверок.

За период 2003 – 2007 гг. отмечается постепенное снижение доли проверок, при проведении которых выявлены нарушения существующего законодательства о недрах и лицензионных условий (рис. 4.1), что, видимо, свидетельствует о возрастающей ответственности недропользователей.

Рис. 4.1

В ходе 87 проверок, проведенных в 2007 году Управлением Росприроднадзора по Кировской области выявлено 138 нарушений действующего законодательства РФ, из них в 22 случаях имело место безлицензионное пользование участками недр, в остальных случаях обнаружено невыполнении условий лицензий на недропользование и ранее выданных предписаний. По результатам проверок выдано 161 предписание об устранении выявленных нарушений, из них выполнено 135.

В ходе контрольных мероприятий Управления Росприроднадзора по Кировской области в 2007г. за допущенные нарушения действующего закона РФ «О недрах» привлечены к административной ответственности 3 юридических лица и 43 должностных лица. Размер штрафных санкций составил 233,5 тыс. рублей, из них взыскано 36 административных штрафов на сумму 140 тыс. рублей. По материалам проверок Управления охраны окружающей среды и природопользования Кировской области (в части ОПИ) прокуратурами районов привлечены к административной ответственности 14 юридических лиц, 71 должностное и 4 физических лица на сумму 575,5 тыс. рублей, сумма взысканных административных штрафов составила 502,5 тыс. рублей.

# 5. Перспективы геологического изучения территории и развития минерально-сырьевой базы до 2010 года.

Нефть и газ. Планируется продолжение регионального этапа геологического изучения территории Кировской области с целью выявления перспективных площадей полезных ископаемых федерального значения (углеводородное сырьё). За счет средств федерального бюджета будут продолжены региональные и зонально-региональные геофизические работы. По результатам работ планируется выделять участки для дальнейшей постановки поисково-оценочных работ на нефть и газ за счет собственных средств предприятий-недропользователей. Поисковые, оценочные работы и разведочные работы на нефть и газ, ведущиеся в настоящее время на Сырьянском, Вятско-Полянском, Бисеровском, Мироновском, Гавриловском участках за счет средств недропользователей будут продолжены как минимум до 2011-2012 гг., перечень этих участков планируется расширить по результатам региональных геофизических работ.

Подземные воды. За счет средств федерального бюджета планируется проведение поисков месторождения подземных вод для водоснабжения г. Кирово-Чепецка. В настоящее время город использует воды реки Чепцы, являющейся незащищенным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения. В 170 км выше по течению реки находится ОАО «Чепецкий механический завод» (г. Глазов), шламохранилища которого расположены в пойме р. Чепцы. Заявленная потребность города в питьевой воде составляет 16,2 тыс. м3/сутки.

За счет средств областного бюджета будут завершены начатые еще в 2001 году поисковые и оценочные работы на подземные воды для водоснабжения г. Мураши и пос. Безбожник Мурашинского района.

За счет средств областного бюджета будут продолжены ревизионные работы по оценке состояния действующих водозаборов ряда районных центров и населенных пунктов с оценкой запасов подземных вод: н.п. Тужа, Опарино, Подосиновец, Афанасьево, Восточный, Кирс, Луза, Лебяжье, Стрижи. По результатам ревизионных работ будут выделены населенные пункты, испытывающие наиболее острую потребность в питьевой воде, для которых в последующем будут проводиться поисковые и оценочные работы на подземные воды.

За счет средств областного бюджета планируется проведение научно-исследовательских (тематических) работ по разработке методики выявления и картирования зон повышенной трещиноватости горных пород с повышенной водообильностью. Работы важны для совершенствования методики поисковых и оценочных работ на подземные воды в условиях Кировской области.

Нерудные полезные ископаемые. По-прежнему актуальной остается разведка месторождений песка и песчано-гравийных материалов для дорожных и строительных работ в непосредственной близости от областного центра, где расположена большая часть потребителей данных видов сырья, а также вблизи строящихся автомобильных дорог. Ожидается, что поиски и оценка за счет средств недропользователей мелких месторождений этих видов сырья будет продолжена.

Созданная правительствами Нижегородской и Кировской областей рабочая группа прорабатывает материалы по реализации межрегионального инвестиционного проекта создания цементного производства в Советском районе на базе Береснятского месторождения известняков проектной производительностью до 3 млн. тонн в год. В связи с этим в первую очередь возникает необходимость проведения государственной экспертизы, утверждения и постановки на балансовый учет ранее разведанных запасов цементного сырья участка Буржатский Береснятского месторождения. Запасы участка Буржатский обеспечат планируемое производство цемента на срок 20-25 лет. Для расширения сырьевой базы Береснятского месторождения необходимо проведение работ по разведке прилегающих площадей Борисовского и Коршуновского участков этого же месторождения. Работы будут финансироваться из средств недропользователя.

Геологическое изучение Рудничной перспективной площади будет проводиться ООО «ПармаГеоСервис» за счет собственных средств. В перспективе на северо-востоке области могут быть выявлены и оценены месторождения бентонитовых глин различного назначения - нового, нетрадиционного для области вида сырья.

Осиновское месторождение стекольных песков среднего качества приурочено к юрским отложениям, развитым на северо-востоке области. На межрегиональном рынке стекольного сырья РФ наибольшим спросом пользуются стекольные пески высоких марок. Не исключена возможность выявления в составе юрских отложений Кировской области аналогичных месторождений стекольных песков высокого качества. В качестве первого шага в этом направлении возможна постановка тематических работ, задачей которых будет обобщение имеющихся материалов геологосъемочных работ в этом районе и разработка рекомендаций о целесообразности постановки поисковых работ в этом районе.

Мониторинг состояния недр. Мониторинг состояния геологической среды будет продолжаться за счет разных источников финансирования. Наблюдения за ненарушенным состоянием подземных вод по скважинам опорной государственной сети и наблюдения за развитием экзогенных геологических процессов будут проводиться за счет средств федерального бюджета.

В рамках территориального мониторинга недр, проводимого за счет средств областного бюджета, планируется продолжить обследования водозаборных скважин и потенциальных источников загрязнения подземных вод по административным районам.

Работы по объектному мониторингу будут продолжаться за счет собственных средств недропользователей.

В качестве наиболее актуальных вопросов, требующих разрешения при дальнейших работах по мониторингу геологической среды можно отметить следующие:

- необходимость создания в рамках федеральной наблюдательной сети опорных полигонов;

- с целью получения оперативной достоверной информации о состоянии многочисленных водозаборных скважин, необходимо ежегодно обследовать не менее 4 административных районов;

- в программе геологического изучения недр, финансируемой из областного бюджета, необходимо предусмотреть выделение финансовых средств для проведения тампонажа брошенных и бесхозных водозаборных скважин. Подобные скважины, ежегодно выявляемые в результате обследования административных районов, являются наиболее опасными потенциальными источниками загрязнения водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения населенных пунктов. В соседних регионах, в частности в Вологодской области, тампонаж бесхозных скважин проводится за счет областных средств планомерно, на постоянной основе.

Развитие современных информационных компьютерных технологий

В условиях бурно развивающихся современных компьютерных технологий систематизации, обработки и анализа информации в различных сферах современной жизни крайне необходимым является развитие конкретных информационных систем для обеспечения процесса управления недропользованием на территории Кировской области. Основу подобных систем должна составлять современная цифровая картография, на базе которой возможно размещение пространственной информации о местоположении месторождений полезных ископаемых (участков недр), запасах минерального сырья и его качественных характеристиках, особенностях геологического строения территории области, существующих обременениях в использовании участков недр и др.

# Заключение

Минерально-сырьевая база (МСБ) области представлена месторождениями более 20 видов полезных ископаемых (ПИ), запасы которых прошли государственную экспертизу и учитываются государственным балансом. Среди них имеются месторождения сырья общефедерального значения: нефти, формовочных и стекольных песков, тугоплавких глин, бентонитовых глин, фосфоритовых руд, подземных вод пресных, минеральных лечебных и технических, лечебных грязей. Значительную часть сырьевой базы составляют месторождения общераспространенных полезных ископаемых: песчано-гравийных смесей, песков для бетонов и силикатных изделий, глин кирпичных, керамзитовых и для минеральной ваты, карбонатных пород различного назначения, торфа. К сырью местного значения относятся мелкие месторождения грунтов, используемых для строительства и ремонта автодорог, отсыпки дамб и т.п. в пределах, как правило, одного административного района.

На 01.01.2008 г. балансом запасов учитываются 919 месторождений минерального сырья, находящиеся на различных стадиях освоения.

Изменения в минерально-сырьевой базе области за период 2004-2007 гг.  произошли за счет разведки новых объектов, добычи полезных ископаемых на эксплуатируемых месторождениях и списания с баланса добытых запасов и потерь при добыче, а также перевода запасов из нераспределенного фонда недр в распределенный и наоборот.

Наиболее значительный прирост запасов отмечается для таких видов минерального сырья, как песчано-гравийные материалы, пресные подземные воды на одиночных водозаборах, лечебные грязи и сырьё местного значения (грунты). Так запасы ПГС возросли на 13,9 млн. м3 (6 %), практически вдвое возросло количество учитываемых балансом одиночных водозаборов пресных вод с 77 до 137 и суммарных запасов подземных вод на этих водозаборах – с 27,4 до 53,7 тыс. м3/сутки. Балансовые запасы лечебных грязей увеличились в 29 раз и составили на начало 2008 г. 404 тыс. м3, столь значительный прирост произошел за счет разведки и постановки на балансовый учет в 2007 г. запасов грязей озера Орловского в Нижне-Ивкинской курортной зоне. На 114 % произошло увеличение запасов грунтов местного значения используемого для ремонта дорог, отсыпки дамб и т.п. достигнув к 2008 году 25 млн. м3, количество этих мелких месторождений возросло соответственно  с 93 до 125. В 2007 году в балансе запасов появился новый вид сырья – бентонитовые глины. Два месторождений в Омутнинском районе с суммарными запасами категории С2 4 890 тыс. м3 учтены по результатам оценочных работ, выполненных Вятской ГРЭ. Бентонитовые глины оценены в качестве сырья для производства глинопорошков для буровых растворов.

Освоение минерально-сырьевой базы в период 2003 – 2007 гг. находилось примерно на одном уровне, существенно не изменяясь. К наиболее востребованным видам сырья относятся: лечебные грязи (распределено 100 % запасов), технические воды (100 %), минеральные воды (95 %), нефть (85 %), грунты местного значения (81 %), пески для бетонов и силикатных изделий (74%), песчано-гравийные смеси (65 %), торф (41 %). Низким уровнем освоения характеризуются такие виды полезных ископаемых, как фосфориты (распределено 5 % запасов), глины керамзитовые и кирпичные (1-9 %), карбонатные породы (17-18 %), месторождения пресных подземных вод (15 %). Последний показатель объясняется неосвоенностью крупнейшего в области Кировского месторождения подземных вод, разведанного для водоснабжения областного центра, освоение которого требует значительных капиталовложений. Из-за отсутствия потребителей в настоящее время невостребованными остаются стекольные и формовочные пески, глины для минеральной ваты, тугоплавкие и бентонитовые глины.

Среди способов добычи полезных ископаемых наиболее распространен открытый (карьерный). Месторождения песка, песчано-гравийных смесей, расположенные в руслах рек или в их пойме разрабатываются гидромеханизированным способом, с применением земснарядов. Добыча торфа проводится преимущественно фрезерным способом с применением специального горно-транспортного оборудования и получением фрезерного торфа (торфяной крошки размером 25-60 мм). Основная часть фрезерного торфа используется в качестве топлива. Добыча нефти ведется механизированным способом из скважин с применением глубинных насосов.

Добыча пресных подземных вод осуществляется на территории области повсеместно посредством скважин глубиной 50-150 м. К потребителю вода поступает по трубопроводу из скважин, работающих автономно, либо объединенных в групповые водозаборы и работающих в закольцованном режиме.

В 2007 на территории области добывалось 12 видов твердых полезных ископаемых, углеводородного сырья, пресных и минеральных подземных вод, лечебных грязей.

По состоянию на 01.01.2008 в области действовало 99 горнодобывающих предприятий (промысел по добыче нефти, карьеры и обогатительные комплексы по добыче и переработке твердых полезных ископаемых преимущественно для объектов стройиндустрии, а также для сельскохозяйственного производства).

Наиболее крупные горнодобывающие предприятия расположены на северо-востоке, юге и в центральной части области. По объему годовой добычи твердых полезных ископаемых в 2007 году крупнейшими добывающими предприятиями области являются: ЗАО «Вятка-торф» (г. Киров) – 450 тыс.т топливного торфа, ООО «Премьер» (Верхнекамский район) – 204 тыс.м3 ПГС, ОАО «Силикат» (Оричевский район) – 206 тыс.м3 песка силикатного, ООО «Приверх» (Лебяжский район) - 171 тыс.м3 ПГС, КОГУП «Чимбулатский карьер» - 171 тыс.м3 карбонатных пород для производства щебня.

Во всех административных районах области населением используются питьевые подземные воды (лицензии на добычу подземных вод получены в 21 районе), причем большинство районных центров применяют для хозяйственно-питьевого водоснабжения только подземные воды. По данным статистической отчетности 2ТП-водхоз на начало 2008 года в области насчитывалось 730 предприятий ведущих добычу пресных и минеральных подземных вод. Наиболее крупными пользователями подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения являются МУП «Водоканал Нововятского района», ОАО «Кирово-Чепецкий химический комбинат», ОАО «Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот», ФГУП «Нововятский механический завод». Общий объем отбираемой подземной воды для хозяйственно-питьевых и технических целей составил в 2007 году 45,9 млн. м3.

Добыча минеральных вод осуществляется на 8 месторождениях лечебных минеральных вод. Большинство недропользователей расположено в Нижнеивкинской курортной зоне: ЗАО «Санаторий «Нижне-Ивкино», ООО «Санаторий «Колос», оздоровительный комплекс «Сосновый бор» (ОАО «РЖД»), ОАО «Санаторий «Лесная Новь» и областная больница № 2 в поселке Нижнеивкино. Добыча минеральных вод составила 88,4 тыс. м3.

Геологическое изучение территории Кировской области в 2007 г. осуществлялось за счет средств федерального бюджета – 67,4 млн. руб., областного бюджета – 5,5 млн. руб. и средств недропользователей – 23,5 млн. рублей.

В период 2003 – 2007 гг. уполномоченными органами выдано 335 лицензий на минеральное сырьё федерального значения и 156 лицензий на общераспространенные полезные ископаемые. На начало 2008 года в области насчитывалось 623 действующие лицензии на право пользования недрами, из них 440 лицензий выдано на добычу пресных и минеральных подземных вод.

В 2007 году в рамках государственного контроля недропользования Управлением Росприроднадзора по Кировской области проведено 87 проверок, различные нарушения выявлены в ходе 57 из них, Управлением охраны окружающей среды и природопользования Кировской области проведено 32 проверки, нарушения выявлены в ходе 25 проверок. В период 2003 – 2007 гг. отмечается постепенное снижение доли проверок, при проведении которых выявлены нарушения существующего законодательства о недрах и  лицензионных условий. В 2007 году доля проверок, при проведении которых выявлены различные нарушения, составила 69 %.

# Список литературы

1. Азин В.Н., Деньгин В.Г., Дружинин Г.В. и др. «Минерально-сырьевые ресурсы Кировской области» г. Киров, 2003 г.

2. Салин С.В. «Торфяные и сапропелевые ресурсы России и мира, их изученность и использование в народном хозяйстве», Инновационный геологический центр, Н. Новгород, 1999 г.

3. Цепелев В.Н., Беляков В.С., Бердинских Н.Н. и др. Почва и земельные ресурсы. В сб. «О состоянии окружающей природной среды Кировской области в 1998 году» (Региональный доклад). Изд. администрации Кировской области, государственный комитет  по охране окружающей среды Кировской области, 1999 г.

Содержание

Введение	3

1.	Общие сведения о состоянии и использовании минерально-сырьевой базы Кировской области	4

2. Состояние сырьевой базы по видам полезных ископаемых на 01.01.2008 г., использование видов минерального сырья в период 2003 – 2007 гг.	17

2.1 Топливно-энергетическое сырье	17

2.1.1 Нефть	17

2.1.2 Торф	20

2.2. Сырьё для производства строительных материалов	23

2.2.1. Пески различного назначения (для бетонов и силикатных изделий, строительные,    стекольные, формовочные)	23

2.2.2. Песчано-гравийные смеси (материалы)	29

2.2.3. Глины различного назначения (кирпичные, керамзитовые, для минеральной ваты, тугоплавкие, бентонитовые)	32

2.2.4. Карбонатные породы различного назначения (строительный камень, камень пильный, для производства извести, для производства цемента)	36

2.3 Агрохимическое сырьё	40

2.3.1. Фосфоритовые руды	40

2.3.2 Карбонатные породы для производства известняковой муки	43

2.4 Лечебное сырьё	43

2.4.1 Лечебные грязи	44

2.5 Подземные воды	46

2.5.1 Пресные подземные воды	46

2.5.2 Минеральные подземные воды	49

2.5.3 Подземные рассолы	51

3. Геологическое изучение недр в 2003-2007 годах	51

3.1. Государственные геологические, гидрогеологические, инженерно-геологические и геоэкологические съемки	52

3.2. Воспроизводство минерально-сырьевой базы	53

3.3. Мониторинг и охрана геологической среды	57

3.4. Научно-исследовательские работы	59

4. Государственное регулирование недропользования в 2003-2007гг.	60

4.1 Лицензирование недропользования	60

4.2 Государственный контроль недропользования	62

5. Перспективы геологического изучения территории и развития минерально-сырьевой базы до 2010 года.	64

Заключение	67

Список литературы	70