Константинов Б.А., Макаров Д.В.,

Мочалов П.С., Хаустов И. И.

Актуализация координат паспортов Государственного кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых

Ведение Государственного кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых (ГКМ) является одной из ключевых задач в системе фондов геологической информации.

Действующей инструкцией по ведению государственного кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых (ГКМ) не предусматривается предоставление сведений об угловых географических координатах контуров объектов учета. В паспортах ГКМ приведены географические координаты условных центров объектов с точностью до минут. Инструкцией по ведению ГКМ предполагалось ведение в территориальных фондах регистрационных карт объектов учета ГКМ масштаба 1:200 000, однако этого оказалось недостаточно для проверки координат объектов учета. В настоящее время указанная точность не позволяет достоверно выносить объекты на карту из-за большой погрешности.

Для выполнения работ по информационному обеспечению Роснедр Росгеолфонду необходимо располагать точными данными о размещении объектов минерально-сырьевой базы, в связи с чем были направлены запросы в 2012 г. в ФБУ «Территориальный фонд геологической информации» по 7-ми округам с просьбой организовать работу по проверке и актуализации сведений о размещении всех объектов учета ГКМ на территории их ответственности и по определению их угловых географических координат с оформлением их в виде листка актуализации географических координат, объекта учета ГКМ – приложения к паспорту ГКМ.

Постановка данных работ обусловлена стремлением Росгеолфонда к созданию полноценной геоинформационной системы, ведущей учет как геологических объектов минерально-сырьевой базы (месторождений и проявлений полезных ископаемых), так и объектов системы лицензирования пользования недрами.

Координаты контуров участков недр из геологических отчетов выбираются следующим образом.

Производится поиск всех отчетов по поискам, оценке, разведке и/или подсчету запасов для соответствующего геологического объекта.

По месторождениям - из геологических отчетов по оценке, разведке и/или подсчету запасов берутся координаты контура подсчета балансовых и забалансовых запасов месторождения (проекция на поверхность);

По проявлениям - из геологических отчетов берутся координаты контуров подсчета, включающих запасы кат. С2 и локализованных прогнозных ресурсов кат. Р1 и Р2.

Если на перспективном объекте (проявлении) не определены прогнозные ресурсы и не выделены рудные/продуктивные тела, то в качестве контура берется авторский вариант перспективной площади.

Для участков распределенного фонда недр производится также построение лицензионных полигонов. При наличии в лицензиях координат они приводятся так, как они приведены в лицензионных документах, с учетом всех изменений и дополнений. В связи с тем, что в некоторых лицензиях указаны неверные координаты, рекомендовано при наличии в лицензионных материалах карты с контуром месторождения производить ее сканирование и привязку в ГИС.

Все построения производятся в системе координат Пулково1942 г.

Проверенные и актуализированные сведения о географических угловых координатах контура вносятся в Листок актуализации координат соответствующего объекта учета ГКМ с указанием источника данных (полное название геологического отчета, автор, год, регистрационный номер хранения отчета в Росгеолфонде / территориальном фонде, номера графических приложений, использованных при определении контура). Координаты точек контуров приводятся последовательно по часовой стрелке. Производится оценка точности построений в метрах.

В настоящее время подготовлены программные средства для хранения угловых географических координат контуров объектов учета ГКМ в ИС «Недра» и для формирования листка актуализации координат, вкладываемого в паспорт ГКМ.

По мере готовности заверенные листки актуализации координат и сопровождающие их схематические карты контуров на топооснове подшиваются в паспорта ГКМ, находящиеся на хранении в территориальных фондах геологической информации, а также направляются в Росгеолфонд как в бумажном, так и в электронном видах.

В Росгеолфонд также должны быть представлены шейпы  объектов (файлы *.dbf, *.prj,  *.shp, *.shx). Координаты контуров представляются как в полигональных, так и в точечных темах.  Координаты точечных тем представляются как географические десятичные, так и в градусах, минутах и секундах.

Координаты условного центра объекта учета ГКМ в соответствии с Методическим руководством по составлению паспортов определяется произвольным образом, но обязательно в пределах контура площади объекта. Если объект имеет несколько разных участков, то условный центр объекта учета должен располагаться в пределах контура одного из участков, который может быть выбран по его большему значению (разрабатываемый участок или участок с наибольшими запасами).

### Для проявлений полезных ископаемых положение условного центра может определяться пространственным положением наиболее перспективного из известных рудных тел (тел полезного ископаемого).

Поскольку в отчетах по геологоразведочным работам (ГРР) таблицы координат угловых точек, как правило,  отсутствуют, а существующие зачастую приводятся в условных системах координат, для определения географических координат угловых точек месторождения необходимо предварительно провести привязку цифрового плана подсчета запасов, используя имеющиеся на нем характерные элементы местности: линии электропередач, дороги, водотоки, границы леса и населенных пунктов и т.п.

Максимально возможную точность привязки угловых точек месторождения на топооснову масштаба 1:100000 можно оценить в +(-) 50 - 100 м.

Для определения координат контуров (лицензионных участков, месторождений, участков недр федерального значения и др.) Росгеолфонд выполняет следующее.

1. Определение района работ и номенклатуры листа карты топоосновы самого крупного масштаба (из числа доступных);

2. При наличии в организации необходимых листов карты используем их в работе, а если нет, то поиск карт ведем в Интернете и работаем с ними, также можно использовать космоснимки Google Планета или SASPlanet;

3. Производим поиск и сканирование необходимых для построений листов графики из геологических  отчетов (с разрешением 300dpi);

4. Внимательно изучаем  графику геологических отчетов и карту, стараясь найти реперные точки (минимум 4 репера, не лежащих на одной прямой, чем больше точек, тем лучше);

5. При привязке по космоснимкам используются демаскирующие признаки тех или иных объектов (шахты, карьеры, канавы, речная и дорожная сети);

6. В программном продукте ArcMap 9.* организуем проект в проекции листа карты;

7. Инструментарием ArcMap 9.* проводим привязку листа карты по координатной сетке;

8. Следующим этапом мы накладываем графику геологических отчетов на карту по реперным точкам;

9. Создание слоев и векторизация необходимых объектов с организацией атрибутивных таблиц;

Часто возникает необходимость использовать закрытые фондовые материалы, а именно: отчеты по результатам ГРР, графические приложения к ним и каталоги координат, координат и высот пунктов геофизических наблюдений, координат скважин, которые имеют ограниченный доступ. Для реализации этой цели Росгеолфонд разработал «Порядок создания цифровых карт геологического содержания открытого пользования по твердым полезным ископаемым с использованием отбора несекретных данных из фондовой геологической информации ограниченного доступа».

Числовые значения координат опорных точек, взятых из каталога, если они используются для привязки, огрубляются до величины более 10 метров. Векторное изображение (shp-файл) объектов векторизации, в том числе профилей геологоразведочных работ и устьев скважин переносится (экспортируется) на цифровую топооснову масштаба 1:200000 - с географической системой координат.

Методика отбора и переноса несекретных данных из закрытой фондовой информации позволяет создать цифровую картографическую продукцию открытого пользования без нарушения правил работы с закрытой геологической информацией.

В отдельных случаях для привязки необходимы космоснимки высокого разрешения.

Для обеспечения единообразной методики решения поставленной задачи и во избежание последующих проблем формирования однородных данных необходимо  составить Методические рекомендации по определению контуров объектов учета ГКМ и распространить их по территориям.

# В рамках работ по проверке и актуализации  сведений о размещении всех объектов учета ГКМ на территории Южного ФО, Северо-Кавказского ФО, Приволжского ФО проведена работа по определению их угловых географических координат и уточнению центров объектов. В нижеприведенной таблице указано общее количество полученных листов актуализации из территориальных ТФГИ, в скобках даны цифры листов актуализации по УГВ.

| №№ п/п | Филиалы ТФГИ | Кол-во листов актуализации координат, полученных Росгеолфондом | Общее кол-во объектов в электрон. базе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Дата |  |
| 1 | Южный ФО (г.Ростов-на Дону) | 43 (9 УГВ) | 8.10.2012 | 852 |
| 2 | Волгоградский |  |  | 278 |
| 3 | Калмыцкий |  |  | 97 |
| 4 | Астраханский | 108 (22 УГВ) | 11.01.2013 | 142 |
| 5 | Краснодарский |  |  | 524 |
| 6 | Адыгейский | 48 (5УГВ) | 23.03.2012 | 55 |
|  | Всего по Южному ФО | 199 (36 УГВ) |  | 1851 |
|  | Северо-Кавказский (г.Ессентуки) |  |  |  |
| 7 | Ставропольский |  |  | 212 |
| 8 | Карачаево-Черкесский |  |  | 76 |
| 9 | Дагестанский |  |  | 177 |
| 10 | Приволжский ФО (г. Нижний Новгород) |  |  | 132 |
| 11 | Башкортостанский |  |  | 1666 |
| 12 | Кировский | 57(6 УГВ) | 4.07.2012 | 61 |
| 13 | Марийский (актуализация завершена) | 166 | 20.09.2012 | 168 |
| 14 | Мордовский | 180 | 14.05.2013 | 76 |
| 15 | Оренбургский |  |  | 1035 |
| 16 | Пензенский | 89 (3 УГВ) | 29.10.2012 | 90 |
| 17 | Пермский | 37 (28 УГВ) | 11.05.2012 | 975 |
| 18 | Самарский | 33 (9 УГВ) | 11.02.2013 | 717 |
| 19 | Саратовский | 6 УГВ |  | 493 |
| 20 | Татарский | 5 |  | 371 |
| 21 | Ульяновский | 54 | 17.12.2012 | 172 |
| 22 | Чувашский | 13 | 07.07.2012 | 169 |
|  | Всего по Приволжскому ФО | 640 (52 УГВ) |  | 6125 |
|  | ИТОГО: | 891 (88 УГВ) |  | 8441 |

Замечания по листкам актуализации географических координат объектов учета ГКМ, поступившим в Росгеолфонд:

- Часто отсутствуют угловые координаты контуров объектов учета ГКМ.

- Во многих листках отсутствуют схемы расположения месторождений.

- На некоторых схемах месторождений не указаны условные центры и отсутствуют условные обозначения.

- На некоторых схемах условные центры не попадают в контур месторождения (прило). Если месторождение содержит несколько поднятий, то условный центр объекта определяется произвольно, но обязательно в пределах контура одного из них.

Приложение 1.

Листок актуализации географических координат объекта учета ГКМ,

формируемый в программе ИС «Недра»

Приложение 2.

Графическое приложение к паспорту ГКМ, включающее контур объекта учета ГКМ

Приложение 3.

Пример несоответствия контура лицензии расположению рудных тел

Приложение 4.

Приложение 5.